Утвержден

СР1М. 000 РЭ - ЛУ

9-мм ПИСТОЛЕТ САМОЗАРЯДНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ

Руководство по эксплуатации

СР1М. 000 РЭ

Содержание

1     Описание и работа пистолета и патронов 	5

1.1 Назначение пистолета и патронов	5

1.2 Тактико-технические характеристики пистолета и патронов 	6

1.3 Состав пистолета	7

1.4 Устройство и работа пистолета	7

1.5 Устройство патронов	8

1.6 Принадлежность к пистолету	10

1.7 Маркировка 	12

1.8 Упаковка 	13

2     Описание и работа составных частей и механизмов пистолета 	14

2.1   Описание составных частей и механизмов пистолета	14

2.2 Работа составных частей и механизмов пистолета 	25

3     Проверка технического состояния пистолета, патронов и принадлежности,

подготовка их к стрельбе и стрельба из пистолета	28

3.1 Меры безопасности при работе с пистолетом 	28

3.2    Проверка технического состояния пистолета и принадлежности 	29

3.3    Осмотр патронов   	31

3.4    Подготовка пистолета к стрельбе   	31

3.5    Проверка кучности и точности стрельбы из пистолета и приведение его

к нормальному бою 	32

3.6    Правила стрельбы из пистолета	34

3.7    Задержки при стрельбе и способы их устранения 	34

4       Техническое обслуживание пистолета 	38

4.1     Общие указания 	38

4.2     Неполная разборка и сборка пистолета    	38

4.2.1 Неполная разборка пистолета 	.38

4.2.2 Сборка пистолета после неполной разборки 	42

4.3    Полная разборка и сборка пистолета 	45

4.3.1 Полная разборка пистолета 	45

4.3.2 Сборка пистолета после полной разборки	52

4.3.3 Чистка и смазка пистолета 	59

5        Консервация	61

6       Хранение 	62

7       Транспортирование 	63

8       Утилизация	64

Руководство по эксплуатации СР1М.000 РЭ предназначено для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации 9-мм пистолета самозарядного модернизированного, его технических характеристик, входящих в его состав комплектующих и принадлежности, а также пистолетных патронов  СП10, СП11, СП12, 7БТ3.

1 Описание и работа пистолета и патронов

1.1 Назначение пистолета и патронов

1.1.1 9-мм пистолет самозарядный модернизированный (рисунок 1.1) (далее по тексту – «пистолет»), предназначен для поражения живых целей, в том числе в средствах индивидуальной защиты (типа Ж-81) на дальностях до 100 м.

Сокращенное наименование пистолета – «9-мм ПСМ».

Индекс пистолета – «СР1М».

Рисунок 1.1 - 9-мм пистолет самозарядный модернизированный

    - Для стрельбы из пистолета применяются патроны 9х21мм: 9-мм пистолетный патрон с пулей со стальным сердечником СП10;  9-мм пистолетный патрон с пулей со свинцовым сердечником СП11; 9х21-мм пистолетный патрон с пулей высокого поражающего действия СП12; 9х21-мм патрон с бронебойно-трассирующей пулей 7БТ3, именуемые далее по тексту  патроны СП10, СП11, СП12, 7БТ3 (рисунок 1.2). Допускается использование 9х21-мм патронов 7Н28 и 7Н29.

1 - патрон СП10; 2 - патрон СП11; 3 – патрон СП12; 4- патрон 7БТ3

Рисунок 1.2 - Патроны СП10, СП11, СП12, 7БТ3

1.2 Тактико-технические характеристики пистолета и патронов

| Калибр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| --- | --- |
| Масса пистолета с магазином (без патронов), кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,9 |
| Длина пистолета, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 |
| Высота пистолета, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 148 |
| Ширина пистолета, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
| Емкость магазина, патронов . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Длина ствола, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 |
| Длина шага нарезов, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 350 |
| Число нарезов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| Длина прицельной линии, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 162 |
| Прицельная дальность стрельбы, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |
| Практическая скорострельность, выстрелов/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Начальная скорость пули патрона СП10, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 410 |
| Масса патрона СП10, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| Масса пули патрона СП10, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,7 |
| Начальная скорость пули патрона СП11, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 390 |
| Масса патрона СП11, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,9 |
| Масса пули патрона СП11, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,9 |
| Длина патронов СП10, СП11, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| Начальная скорость пули патрона СП12, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 480 |
| Масса патрона СП12, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| Масса пули патрона СП12, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,8 |
| Начальная скорость пули патрона 7БТ3, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 395 |
| Масса патрона 7БТ3, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,5 |
| Масса пули патрона 7БТ3, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,2 |

1.3 Состав пистолета

Пистолет состоит из следующих основных частей: рамки в сборе, затвора в сборе, защелки магазина, магазина, предохранителя заднего в сборе, ствола в сборе, крючка спускового в сборе, останова в сборе, замыкателя, пружины возвратной, курка, шептала, тяги, задержки ствольной.

Пистолет комплектуется одиночным ЗИП.

В состав одиночного комплекта ЗИП входят: магазин, кобура универсальная (РВ057.000), протирка, упаковка (РВ076.000).

1.4 Устройство и работа пистолета

Пистолет представляет собой самозарядное оружие, работа механизмов которого основана на принципе использования энергии отдачи при коротком ходе ствола, при этом запирание и отпирание канала ствола осуществляется затвором при взаимодействии с качающимся замыкателем.

Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает возможность стрельбы самовзводом.

Предохранение от случайного выстрела осуществляется двумя автоматическими предохранителями: один из них, расположенный на тыльной части пистолетной рукоятки, блокирует шептало, второй - расположен на спусковом крючке и блокирует его.

Прицельное устройство состоит из неподвижных целика и мушки, расположенных на затворе.

Подача патронов осуществляется из съемного коробчатого магазина с двухрядным расположением патронов.

Досылание патрона производится затвором.

Экстракция гильзы осуществляется подпружиненным выбрасывателем, установленным в затворе.

Отражение гильзы обеспечивается отражателем, расположенным в рамке.

При выстреле под действием пороховых газов пуля начинает двигаться по каналу ствола, а гильза воздействует фланцем на зеркало затвора. Затвор, сцепленный со стволом замыкателем, начинает двигаться назад, после вылета пули из канала ствола. Выступающая часть клина упирается во вкладыш рамки, и клин, взаимодействуя с замыкателем, выводит последний из пазов затвора. После расцепления затвора и ствола, ствол останавливается, а затвор продолжает двигаться назад, удерживая выбрасывателем гильзу. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора. Затвор при отходе в крайнее заднее положение взводит курок и сжимает возвратную пружину. Затем под воздействием возвратной пружины он возвращается вперед. При этом затвор продвигает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник. При подходе в крайнее переднее положение затвор, взаимодействуя с замыкателем, входит в зацепление со стволом, запирая канал ствола. Пистолет готов к выстрелу.

1.5 Устройство патронов

1.5.1 Пистолетный патрон (рисунок 1.3) состоит из следующих составных частей: гильзы, пули, порохового заряда и капсюля-воспламенителя.

1 - гильза; 2 - пуля; 3 - пороховой заряд; 4 - капсюль-воспламенитель.

Рисунок 1.3 –Пистолетный патрон

Гильза 1 служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда от внешних влияний и для предотвращения прорыва пороховых газов из канала ствола через патронник при выстреле. Она имеет корпус для помещения порохового заряда и крепления пули, и дно. В дне гильзы имеются: гнездо для капсюля-воспламенителя, наковальня, на которой бойком разбивается капсюль-воспламенитель; два запальных отверстия, через которые к пороховому заряду проникает пламя от ударного состава капсюля-воспламенителя. Снаружи у дна гильзы имеется кольцевая проточка для зацепа выбрасывателя.

Пуля 2 предназначена для поражения цели.

Патроны выпускаются с пулей со стальным сердечником (СП10) и с пулей со свинцовым сердечником (СП11), с экспансивной пулей (СП12), с трассирующей пулей (СП13).

Пуля со стальным сердечником предназначена для поражения живой силы противника, защищенной средствами индивидуальной защиты. Она состоит из стального термоупрочненного сердечника, полиэтиленовой рубашки и биметаллической оболочки.

Пуля со свинцовым сердечником предназначена для поражения живой силы противника, не защищенной средствами индивидуальной защиты. Она состоит из свинцового сердечника и биметаллической оболочки.

Пуля высокого поражающего действия предназначена для поражения живой силы противника, не защищенной средствами индивидуальной защиты. Она состоит из свинцового и полиэтиленового сердечников и биметаллической оболочки.

Бронебойно-трассирующая пуля предназначена для поражения живой силы противника, защищенной средствами индивидуальной защиты, а также для обозначения траектории полета пули. Она состоит из стального сердечника свинцовой рубашки, биметаллической оболочки и пиротехнического состава.

Пороховой заряд 3 служит для сообщения пуле необходимой скорости.

Капсюль-воспламенитель 4 служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного колпачка, ударного состава и фольгового кружка, прикрывающего ударный состав.

1.6 Принадлежность к пистолету

1.6.1 В принадлежность к пистолету входят: кобура универсальная, или кобура для 9-мм самозарядного пистолета Сердюкова (далее по тексту –«кобура»), запасной магазин, протирка и упаковочная коробка.

1.6.2 Кобура универсальная (рисунок 1.4) служит для ношения пистолета под верхней одеждой и состоит из кобуры, подвеса плечевого, подсумка и двух пристяжных ремешков и двух съемных пристяжных петель.

1 – кобура; 2- подвес плечевой; 3 – подсумок, 4 – ремешок пристяжной; 5 – петля поясная

Рисунок 1.4 – Кобура универсальная

1.6.3 Кобура (рисунок 1.5) служит для ношения пистолета, запасного магазина и протирки на поясном ремне и состоит из основы кобуры, клапана кобуры и кармана для запасного магазина, внутри которого имеется отделение для протирки.

1 - основа кобуры; 2 - клапан кобуры; 3 - карман для запасного магазина.

Рисунок 1.5 - Кобура

На внутренней стороне кобуры имеется петля для ее крепления на поясном ремне.

К каждому виду кобуры придается пистолетный шнур (рисунок 1.6), который служит для крепления пистолета к поясному (брючному) ремню.

Рисунок 1.6 - Пистолетный шнур

Пистолетный шнур имеет петлю А для поясного (брючного) ремня и карабинчик Б для крепления к ушку рукоятки пистолета.

1.6.4 Протирка (рисунок 1.7) используется для разборки, сборки, чистки и смазки пистолета.

Рисунок 1.7 - Протирка

Протирка имеет: с одной стороны - выступ А, используемый при разборке пистолета для извлечения выбрасывателя и спускового крючка, и прорезь Б - для продевания в нее пакли или ветоши при чистке канала ствола; с другой стороны - отогнутый конец В для смещения оси курка при разборке.

1.7 Маркировка

1.7.1 Маркировка пистолета содержит: товарный знак предприятия-изготовителя, тип применяемых боеприпасов на правой и левой сторонах пистолетной рукоятки и полный заводской номер на левой стороне рамки и правой стороне затвора. Отдельные детали пистолета маркируются двумя или тремя последними цифрами заводского номера пистолета.

Ящик, в котором поставляются пистолеты, маркируется с обозначением индекса изделия, номера ящика, количества изделий, даты и способа консервации.

1.7.2 Маркировка деревянных ящиков и металлических коробок с патронами состоит из: сокращенного наименования патрона, номера партии, года изготовления (две последние цифры), условного номера предприятия-изготовителя, маркировки партии пороха, количества патронов, условного номера по “Перечню опасных грузов” и массы брутто.

На влагонепроницаемые пакеты с патронами наносится сокращенное наименование патрона и количество патронов в пакете.

  - Упаковка

1.8.1 Пистолет, запасной магазин и протирка после консервации укладываются в упаковочную коробку.

Упаковочные коробки с пистолетами (15 штук) укладываются в деревянный ящик, при этом в отдельный отсек укладываются входящие в комплект пистолета кобуры. Руководство по эксплуатации помещается в полиэтиленовый чехол и укладывается в ящик поверх упаковочных коробок.

    - Патроны СП10, СП11 упаковываются двумя способами.

1.8.2.1 Первый способ. В деревянный ящик помещаются две металлические коробки, в которые уложено по 32 картонные коробки с патронами. В одной картонной коробке помещаются 36 патронов. Всего в ящике помещается 2304 патрона.

1.8.2.2 Второй способ. В деревянный ящик укладываются 15 влагонепроницаемых пакетов, в которых помещаются по 6 картонных коробок с патронами. В одной картонной коробке укладываются 36 патронов. Всего в ящике помещается 3240 патронов.

2 Описание и работа составных частей и механизмов пистолета

2.1 Описание составных частей и механизмов пистолета

2.1.1 Рамка в сборе (рисунок 2.1) служит для соединения частей и механизмов пистолета и состоит из арматуры, пистолетной рукоятки, вкладыша рамки, штифта вкладыша рамки, отражателя, штифта рамки, пружины защелки магазина.

1 - арматура; 2 -пистолетная рукоятка; 3 - вкладыш рамки; 4 - штифт вкладыша рамки; 5 - отражатель; 6 - штифт рамки; 7 - пружина защелки магазина.

Рисунок 2.1 - Рамка в сборе

В верхней части рамки в сборе имеется металлическая арматура 1. В нижней части - выполненная из литьевой пластмассы пистолетная рукоятка 2. В пистолетной рукоятке имеется полость А для размещения магазина. На внутренней левой стенке полости А выполнен паз Б для прохождения выступа подавателя магазина, воздействующего на останов в сборе. Сверху рамка в сборе имеет: вкладыш рамки 3, закрепленный штифтом вкладыша рамки 4; вкладыш рамки служит упором для клина при отпирании и запирании канала ствола и для направления патрона в патронник. В средней части рамка в сборе имеет: отражатель 5, штифт рамки 6, служащий для упора штока боевой пружины, расположенного внутри курка; пазы В для направления затвора. В средней части рамки в сборе имеется отверстие Г, в котором располагается защелка магазина и окно Д для размещения спускового крючка. Во вкладыше рамки запрессована пружина защелки магазина 7. На тыльной части пистолетной рукоятки имеется окно Е для кнопки заднего предохранителя в сборе. В нижней части пистолетной рукоятки имеется ушко 8 для пистолетного шнура.

Перед пистолетной рукояткой имеется предохранительная скоба Ж, защищающая спусковой крючок от случайного нажатия и обеспечивающая удобство прицельной стрельбы с двух рук.

2.1.2 Затвор в сборе (рисунок 2.2) служит для досылания патрона из магазина в патронник, запирания канала ствола при выстреле, извлечения из патронника гильзы (патрона) и постановки курка на боевой взвод.

Затвор в сборе состоит из затвора, целика, ударника, фиксатора ударника, пружины фиксатора ударника, штифта фиксатора, выбрасывателя, гнетка, пружины выбрасывателя.

1 - затвор; 2 - целик; 3 - ударник; 4 - фиксатор ударника; 5 - пружина фиксатора ударника; 6 - штифт фиксатора; 7 - выбрасыватель; 8 - гнеток; 9 - пружина выбрасывателя.

Рисунок 2.2 - Затвор в сборе

Снаружи затвор 1 имеет: мушку А для прицеливания, насечку Б для удобства взведения затвора рукой; окно В для выбрасывания гильзы (патрона), гнездо Г для размещения гнетка с пружиной выбрасывателя и выбрасывателя, пазы Д для взаимодействия с направляющими выступами рамки.

Внутри затвор имеет: полость Е для размещения ствола с возвратной пружиной, продольные пазы Ж для направления движения затвора в рамке, паз И для прохождения отражателя, канал К для расположения ударника, отверстие Л для установки фиксатора ударника и его пружины, отверстие М для штифта фиксатора, пазы Н для расположения  замыкателя.

Целик 2 и мушка служат для прицеливания.

Ударник 3 служит для разбития капсюля-воспламенителя. Он имеет: боек П и риску Р для взаимодействия с фиксатором ударника 4, ограничивающего перемещение ударника в затворе.

Фиксатор ударника подпружинен пружиной фиксатора ударника 5 и закреплен в затворе штифтом фиксатора 6.

Выбрасыватель 7 служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с отражателем. Он имеет зацеп, который заскакивает в кольцевую проточку гильзы и удерживает гильзу (патрон) в чашечке затвора, и выступ для соединения с затвором; в задней части выбрасывателя имеется уступ для упора головки гнетка и выемка для удобства утапливания гнетка протиркой при разборке.

Гнеток 8 в головной части имеет утолщение, в которое упирается передний конец пружины выбрасывателя 9. Гнеток с пружиной выбрасывателя вставляются в гнездо затвора.

2.1.3 Магазин (рисунок 2.3) служит для помещения 18 патронов. Магазин состоит из корпуса магазина, подавателя, крышки магазина и пружины магазина.

1 - корпус магазина; 2 - подаватель; 3 - крышка магазина; 4 - пружина магазина.

Рисунок 2.3 - Магазин

Корпус магазина 1 соединяет все части магазина. Верхние края боковых стенок корпуса загнуты внутрь для удержания патронов и подавателя 2, а также для направления патрона при досылании его в патронник затвором. Корпус магазина имеет: отверстия А для определения количества находящихся в магазине патронов; с левой стороны - желоб Б, в котором перемещается зуб подавателя; вырез В, через который зуб подавателя воздействует на останов; заклепку Г, которая отжимает защелку останова при вставлении магазина в пистолетную рукоятку; на передней стенке - прорезь Д для зуба защелки магазина; нижние края боковых стенок корпуса магазина отогнуты наружу, образуя направляющие для крышки магазина 3.

Подаватель служит для подачи патронов на линию досылания. Он имеет два отогнутых конца, обеспечивающих направление движения его в корпусе магазина. На одном из отогнутых концов подавателя имеется зуб Е для включения останова по израсходовании всех патронов из магазина.

В верхней части подавателя имеется выступ Ж, обеспечивающий шахматное расположение патронов в корпусе магазина.

Пружина магазина 4 служит для подачи вверх подавателя с патронами при стрельбе. Конец К пружины отогнут и входит в прорезь И крышки магазина для ее фиксации.

2.1.4 Задний предохранитель в сборе (рисунок 2.4) предназначен для блокировки шептала. Задний предохранитель в сборе состоит из заднего предохранителя и оси заднего предохранителя.

1 - задний предохранитель; 2 - ось заднего предохранителя; 3 – пружина заднего предохранителя.

Рисунок 2.4 - Задний предохранитель в сборе

Задний предохранитель 1 имеет: зуб А для взаимодействия с полочкой шептала и кнопку Б для выключения заднего предохранителя. С помощью оси заднего предохранителя 2 задний предохранитель в сборе крепится к рамке в сборе. На оси заднего предохранителя размещается пружина заднего предохранителя 3.

2.1.5 Ствол в сборе (рисунок 2.5) служит для направления полета пули. Ствол в сборе состоит из ствола, вкладыша, штифта ствола, клина, штифта клина.

1 - ствол; 2 - вкладыш; 3 - штифт ствола; 4 - клин; 5 - штифт клина.

Рисунок 2.5 – Ствол в сборе

Внутри ствол 1 имеет канал с шестью нарезами, направленными слева вверх направо. В казенной части ствола выполнен патронник.

На казенную часть ствола напрессован вкладыш 2, закрепленный штифтом ствола 3.

Вкладыш имеет: выступы А для взаимодействия с замыкателем при запирании затвором канала ствола, паз Б для размещения зацепа выбрасывателя, канал В для установки клина.

Клин 4 имеет: радиусную поверхность Г, взаимодействующую с замыкателем, и четырехгранный хвостовик Д. Клин фиксируется во вкладыше штифтом клина 5.

2.1.6 Спусковой крючок в сборе (рисунок 2.6) служит для спуска курка с боевого взвода, а также для взведения и спуска курка при стрельбе самовзводом. Спусковой крючок в сборе состоит из спускового крючка, переднего предохранителя, оси переднего предохранителя, пружины переднего предохранителя.

1 - спусковой крючок; 2 - передний предохранитель; 3 - ось переднего предохранителя; 4 - пружина переднего предохранителя.

Рисунок 2.6 - Спусковой крючок в сборе

Спусковой крючок 1 имеет продольный паз А для установки переднего предохранителя 2; окно Б для выхода рычага переднего предохранителя; выступ В, в котором при сборке устанавливается пружина спускового крючка; цапфенное гнездо Г для тяги; отверстие Д для оси спускового крючка; отверстие Е для оси переднего предохранителя 3.

Передний предохранитель имеет: отверстие Ж для оси переднего предохранителя; лунку И для зацепа конца пружины переднего предохранителя; рычаг К для выключения предохранителя; выступ Л, которым предохранитель упирается в рамку.

Пружина переднего предохранителя 4 имеет: зацеп М, который упирается в лунку предохранителя и зацеп Н, который упирается в паз спускового крючка.

2.1.7 Останов в сборе (рисунок 2.7) удерживает затвор в заднем положении после израсходования всех патронов из магазина. Останов в сборе состоит из останова, защелки, оси останова и пружины останова.

1 - останов; 2 - защелка; 3 - ось останова; 4 - пружина останова.

Рисунок 2.7 - Останов в сборе

Останов 1 имеет: в передней части отгибку А для фиксации в рамке; в задней части выступ Б для удержания затвора в заднем положении; выдавку В для взаимодействия с зубом подавателя магазина; лунку Г для зацепа пружины останова; отверстие Д для установки останова в рамке, отгибку Е для ограничения поворота защелки.

Защелка 2 размещена на оси останова 3. На защелке имеется зуб Ж, взаимодействующий с заклепкой магазина при вставлении магазина в пистолетную рукоятку. Защелка подпружинена пружиной останова 4.

2.1.8 Защелка магазина (рисунок 2.8) служит для фиксации магазина внутри пистолетной рукоятки. Защелка магазина состоит из металлической арматуры защелки магазина 1 и выполненной из литьевой пластмассы кнопки 2.

1 - арматура защелки магазина; 2 - кнопка.

Рисунок 2.8 - Защелка магазина

Защелка магазина имеет зуб А для фиксации магазина внутри пистолетной рукоятки; паз Б для размещения конца пружины защелки магазина; буртик В для фиксации защелки магазина в отверстии рамки в сборе. Для удобства нажатия кнопка имеет рифление Г.

2.1.9 Замыкатель (рисунок 2.9) служит для сцепления ствола с затвором.

Рисунок 2.9 – Замыкатель

Замыкатель имеет: цапфы А, на которых замыкатель поворачивается в цапфенных гнездах вкладыша ствола; паз Б, в который входит передняя часть клина при отпирании канала ствола; два боковых выступа В, которые взаимодействуют с выступами вкладыша ствола и затвора при запирании.

2.1.10 Возвратная пружина с упором  (рисунок 2.10) служит для возвращения затвора и ствола в переднее положение после выстрела.

1 - возвратная пружина; 2 - упор возвратной пружины.

Рисунок 2.10 - Возвратная пружина с упором

Возвратная пружина 1 имеет отогнутый конец А для фиксации в отверстии упора возвратной пружины 2.

Упор возвратной пружины имеет: боковые направляющие Б и В для соединения с рамкой; выступ Г для взаимодействия со ствольной задержкой; стойку Д с отверстием для прохода ствола.

2.1.11 Курок и шток с боевой пружиной (рисунок 2.11) служат для нанесения удара по ударнику.

1 - курок; 2 - шток; 3 - боевая пружина.

Рисунок 2.11 - Курок и шток с боевой пружиной

Курок 1 имеет: головку А с рифлением для взведения курка рукой; полость Б для размещения штока 2 с боевой пружиной 3; в основании курка имеется два уступа: верхний В - предохранительный взвод, нижний Г - боевой взвод; зуб самовзвода Д и дугообразный паз Е для прохода штифта рамки при взведении курка.

Шток имеет: цапфенное гнездо Ж для упора в штифт рамки и буртик И, в который упирается нижний конец боевой пружины, надетой на переднюю часть штока.

    - Шептало (рисунок 2.12) служит для удержания курка на боевом и предохранительном взводе.

Рисунок 2.12 – Шептало

Шептало имеет: цапфы А, на которых оно вращается в цапфенных гнездах рамки; полочку Б для взаимодействия с зубом заднего предохранителя; выступ В для взаимодействия с тягой; зуб Г для взаимодействия с зубом курка.

2.1.13 Тяга (рисунок 2.13) служит для спуска курка с боевого взвода, а также для взведения и спуска курка при стрельбе самовзводом.

Рисунок 2.13 - Тяга

Тяга имеет:  спереди цапфу А, которой она соединяется со спусковым крючком; выступ Б с прорезью, в которую входит зацеп пружины спускового крючка; выступ В, который при взаимодействии с затвором расцепляет тягу с шепталом; сзади полочку Г с уступом для взаимодействия с шепталом и зуб самовзвода Д, который взводит курок при нажатии на спусковой крючок.

2.1.14 Ствольная задержка (рисунок 2.14) ограничивает движение ствола в крайнем переднем положении и исключает возможность отсоединения ствола с затвором от рамки.

Рисунок 2.14 - Ствольная задержка

Ствольная задержка имеет: флажок А с рифлением для разворота задержки при разборке и стержень Б с вырезом, которым он взаимодействует с задним выступом упора возвратной пружины.

2.1.15 Пружина спускового крючка (рисунок 2.15) служит для поворота спускового крючка вперед и для поджатия задней части тяги вверх.

Рисунок 2.15 – Пружина спускового крючка

Пружина спускового крючка имеет: зацеп А, для установки в спусковом крючке и зацеп Б для взаимодействия с выступом тяги.

  - Работа составных частей и механизмов пистолета

2.2.1 Составные части и механизмы пистолета до заряжания находятся в следующем положении:

-  затвор и ствол под действием возвратной пружины находятся в крайнем переднем положении, канал ствола закрыт затвором. Ствол и затвор соединены замыкателем, клин отведен назад;

- курок спущен, боевая пружина имеет наименьшее сжатие, спусковой крючок под действием своей пружины повернут вперед;

- зуб заднего предохранителя находится в крайнем заднем положении и, взаимодействуя с полочкой шептала, блокирует от поворота шептало;

- передний предохранитель блокирует от поворота спусковой крючок.

2.2.2 Для заряжания пистолета необходимо взять его в руку (при этом выключается задний предохранитель), вставить в рукоятку снаряженный патронами магазин, отвести затвор назад до отказа и отпустить. При присоединении магазина зуб защелки магазина заскакивает в прорезь в корпусе магазина, и магазин удерживается в рукоятке. Верхний патрон, упираясь снизу в затвор, опускает патроны в магазине, сжимая его пружину.

При отведении затвора назад, он движется вместе со стволом. Клин, взаимодействуя с вкладышем рамки, сдвигается вперед относительно ствола, поворачивая замыкатель вниз; при этом затвор отсоединяется от ствола. Ствол останавливается на выступе рамки, а затвор продолжает двигаться, сжимая возвратную пружину и открывая канал ствола.

Курок, сжимая боевую пружину, поворачивается под действием затвора и становится на боевой взвод. При повороте курок, толкая тягу вперед, поворачивает спусковой крючок.

Как только нижняя часть затвора минует загибы магазина, патроны, под действием пружины магазина, поднимутся вверх до упора верхним патроном в загиб магазина.

При отпускании затвор под действием возвратной пружины движется вперед, выталкивает из магазина верхний патрон и досылает его в патронник. При подходе затвора к казенному срезу ствола зацеп выбрасывателя входит в кольцевую проточку гильзы. Затвор, воздействуя своими скосами на замыкатель, поворачивает его вверх, при этом происходит сцепление затвора со стволом. Затвор и сцепленный с ним ствол продвигаются в крайнее переднее положение.

Патроны в магазине под действием пружины поднимаются вверх до упора очередным патроном в затвор.

Если нет необходимости в стрельбе, а курок стоит на боевом взводе,  то курок ставится на предохранительный взвод, для чего надо поместить большой палец левой руки на заднюю часть затвора между курком и целиком, после чего нажать на спусковой крючок и отпустить его. Убрать палец левой руки с затвора. Убедиться, что курок стоит на предохранительном взводе. В таком положении возможна стрельба самовзводом, если патрон находится в патроннике.

2.2.3 Для ведения стрельбы необходимо, удерживая пистолет в руке таким образом, чтобы выключить задний предохранитель, нажать на спусковой крючок. При этом выключается передний предохранитель, тяга смещается вперед и воздействует на шептало. Шептало поворачивается, зуб шептала выходит из зацепления с уступом боевого взвода курка. Курок освобождается от шепталы и под действием боевой пружины энергично поворачивается на оси вперед и ударяет по ударнику.

Ударник энергично движется вперед и бойком разбивает капсюль-воспламенитель патрона. Происходит выстрел.

Под действием пороховых газов пуля движется по каналу ствола, а затвор и сцепленный с ним ствол движутся назад. В начале движения назад происходит расцепление затвора и ствола.

Гильза, удерживаемая зацепом выбрасывателя, извлекается из патронника и при дальнейшем движении затвора, наткнувшись на отражатель, через окно затвора выбрасывается наружу.

В дальнейшем работа частей и механизмов, за исключением работы спускового крючка, тяги и шептала, происходит так же, как и при заряжании. Затвор, при движении назад, взаимодействует с выступом тяги, опуская ее вниз; тяга разобщается с шепталом, и шептало под действием пружины возвращается в исходное положение; боевой взвод курка становится на зуб шептала. При отпускании спускового крючка, тяга движется назад и заскакивает своим уступом за выступ шептала. При отпускании спускового крючка, тяга движется назад и заскакивает своим уступом за выступ шептала. При нажатии на спусковой крючок работа частей и механизмов повторяется. Происходит очередной выстрел.

После израсходования всех патронов из магазина подаватель своим зубом поднимает заднюю часть останова. Затвор, упираясь в нее, останавливается в заднем положении. Курок поставлен на боевой взвод. Пружина магазина имеет наименьшее сжатие. Затвор остается в заднем положении и после извлечения магазина из рукоятки пистолета, он удерживается на останове.

Для извлечения пустого магазина необходимо нажать кнопку защелки магазина, при этом зуб защелки выходит из прорези корпуса магазина и освобождает его.

При постановке нового магазина заклепка на его корпусе, взаимодействуя с защелкой останова, приподнимает его переднюю часть, освобождая затвор от останова. Под действием возвратной пружины затвор продвигается в крайнее переднее положение, досылая патрон в патронник.

3 Проверка технического состояния пистолета, патронов и принадлежности и

подготовка их к стрельбе

  - Меры безопасности при работе с пистолетом

3.1.1 Источниками или носителями опасности при стрельбе из пистолета являются:

- пуля, вылетающая при выстреле из канала ствола;

- раскаленные пороховые газы, вылетающие из канала ствола;

- затвор, перемещающийся во время стрельбы;

- отраженная гильза, вылетающая из пистолета;

- нарушение правил эксплуатации пистолета.

3.1.2 Конструкция пистолета обеспечивает необходимую прочность деталей и предусматривает:

- невозможность случайного выстрела при невыключенном заднем предохранителе, что обеспечивается запиранием шептала задним предохранителем, и при ненажатом переднем предохранителе, что исключает возможность поворота спускового крючка;

- невозможность выстрела при недоходе затвора в крайнее переднее положение, что обеспечивается выступом затвора;

- предохранение от случайного нажатия на спусковой крючок, что обеспечивается наличием спусковой скобы;

- невозможность выстрела при падении пистолета.

3.1.3 Во время осмотров, чистки и учебной стрельбы категорически запрещается направлять пистолет, независимо от того, заряжен он или нет, на себя и в сторону других лиц.

3.1.4 Перед заряжанием пистолета необходимо: проверить надежность взаимодействия частей и механизмов пистолета; протереть насухо патронник и канал ствола чистой ветошью; убедиться в отсутствии посторонних предметов в канале ствола и патроннике.

3.1.5 При стрельбе использовать только патроны указанные в 1.1.2                                                      . При этом на патронах не должно быть помятостей и глубоких царапин.

3.1.6 К стрельбе из пистолета допускаются лица, знающие его конструктивные и эксплуатационные особенности.

3.1. 7 Помещение для ведения учебной стрельбы должно быть оборудовано вентиляцией.

3.2 Проверка технического состояния пистолета и принадлежности

3.2.1 Проверка технического состояния пистолета (в собранном или разобранном виде) производится путем периодического осмотра. Одновременно с осмотром пистолета производится осмотр запасного магазина, кобуры и протирки.

3.2.2 При осмотре пистолета в собранном виде необходимо проверить:

-  не заряжен ли пистолет, соответствует ли номер на затворе номеру на рамке;

-  нет ли на наружных поверхностях ржавчины, грязи, вмятин, царапин, трещин, нет ли на пластмассовых деталях трещин, сколов и побитостей;

-  нет ли забоин на мушке и в прорези целика, мешающих прицеливанию; прочно ли удерживается целик в паз затвора и совпадает ли риска на целике с риской на затворе;

-  легко ли выключаются при нажатии предохранители, возвращаются ли они в исходное положение при отпускании;

-  не погнуты ли стенки и верхние края корпуса магазина и свободно ли передвигается подаватель;

-  свободно ли присоединяется и отделяется магазин, надежно ли удерживается он защелкой магазина;

-  надежность работы механизмов пистолета, для чего необходимо:

а) отвести затвор в заднее положение и отпустить его; затвор в сборе, продвинувшись несколько вперед, должен упереться в выступ останова и остаться в этом положении;

б) извлечь магазин из рукоятки пистолета;

в) оттянув затвор несколько назад, отпустить его; затвор под действием возвратной пружины должен продвинуться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе;

г) нажать на головку курка сзади, при этом он не должен срываться с боевого взвода;

д) вставить магазин в рукоятку и нажать на спусковой крючок при невыключенном заднем предохранителе; курок находится на боевом взводе, спуска курка не должно быть.

3.2.3 При осмотре пистолета в разобранном виде осматривается каждая деталь и механизм в отдельности.

При осмотре необходимо проверить:

-  состояние внутренних полостей, которые не должны быть загрязнены;

-  состояние патронника и канала ствола, которые осматриваются с казенной и дульной частей на отсутствие загрязнения;

-  нет ли забоин в направляющих пазах рамки и затвора;

-  функционирование выбрасывателя, для чего отвести его острым концом протирки в сторону и отпустить, при этом выбрасыватель под действием пружины должен энергично возвратиться в исходное положение; зацеп выбрасывателя не должен иметь выкрошенностей;

-  свободно ли перемещается ударник в канале затвора, и нет ли выкрошенности на бойке ударника;

-  нет ли поломок и трещин на других деталях пистолета;

-  работу защелки магазина, для чего нажать на кнопку защелки и отпустить - защелка должна энергично возвратиться в исходное положение.

3.2.4 При проверке технического состояния магазин не должен иметь трещин, вмятин и погнутостей на корпусе и загибах, которые могут затруднить подачу патронов. Загиб пружины магазина должен надежно удерживать крышку магазина. Подаватель под действием пружины должен энергично возвращаться в исходное положение.

    - При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех составных частей. Проверить, не погнута ли протирка. На остром выступе протирки не должно быть выкрошенностей и забоин. При осмотре кобуры проверить, нет ли разрывов и нарушения швов, наличие застежек.

3.3 Осмотр патронов

3.3.1 Осмотр патронов производится с целью обнаружения неисправностей, которые могут привести к задержкам при стрельбе.

3.3.2 При осмотре патронов проверить:

-  нет ли на гильзе ржавчины, помятостей и царапин, препятствующих прохождению патрона в патронник;

-  посадку пули в гильзе;

-  нет ли на капсюле-воспламенителе зеленого налета, и не выступает ли он выше поверхности дна гильзы;

-  нет ли среди боевых патронов учебных.

3.3.3 Если патроны загрязнены, покрыты небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью.

3.4 Подготовка пистолета к стрельбе

3.4.1 Подготовка пистолета к стрельбе производится с целью обеспечения его безотказной работы во время стрельбы. Для этого необходимо:

-  осмотреть пистолет в разобранном виде как указано в 3.2.3;

-  осмотреть пистолет в собранном виде, как указано в 3.2.2;

-  осмотреть магазины, как указано в 3.2.4;

-   непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола и патронник;

- снарядить магазины; для этого взять магазин в руку горловиной вверх, а в другую руку патроны; удерживая магазин, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному, дном гильзы к задней стенке магазина.

  - Проверка кучности и точности стрельбы пистолета и приведение его

к нормальному бою

3.5.1 Проверка кучности и точности стрельбы производится:

-  после ремонта или замены деталей пистолета, которые могли бы повлиять на точность стрельбы;

-  при обнаружении во время стрельбы явного ухудшения кучности или точности стрельбы.

3.5.2 Перед проверкой кучности и точности стрельбы пистолет следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности.

3.5.3 Проверка кучности и точности стрельбы пистолета и приведение его к нормальному бою производится на стрельбище в безветренную погоду или в закрытом тире при нормальном освещении.

3.5.4 Проверка кучности и точности стрельбы пистолета и приведение его к нормальному бою производится военнослужащим, за которым закреплен пистолет, или лучшим стрелком.

3.5.5 Стрельба производится по мишени с черным кругом диаметром 25 см, укрепленной на щите шириной 1 м и высотой 1м. Точкой прицеливания (ТП) служит середина нижнего края черного круга или центр круга. ТН должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего. Контрольной точкой является точка, отстоящая от ТП вверх на 7 см.

3.5.6 Для проверки точности стрельбы стреляющий производит четыре одиночных выстрела, стоя с руки или сидя с упора, тщательно и однообразно прицеливаясь. По окончании стрельбы осматривается щит и по расположению пробоин определяется кучность стрельбы и положение средней точки попадания (СТП).

3.5.7 Кучность стрельбы признается нормальной, если все четыре или три точки попадания (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см.

При удовлетворительной кучности стрельбы определяется СТП и измеряется ее отклонение с помощью линейки.

3.5.8 Для определения СТП по четырем точкам попадания надо соединить точки попадания попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученный отрезок разделить пополам; точка деления и будет СТП.

3.5.9 Если все четыре точки попадания не вмещаются в круг диаметром 15 см, то СТП разрешается определять по трем более кучно расположенным точкам попадания, при условии, что четвертая точка попадания удалена от СТП трех точек попадания более, чем на 2,5 радиуса круга, вмещающего эти три точки попадания.

3.5.10 Для определения СТП по трем точкам попадания нужно соединить прямой линией две ближайшие точки попадания и расстояние между ними разделить пополам; полученную точку соединить с третьей точкой попадания и расстояние между ними разделить на три равные части. Точка деления, ближайшая к первым двум точкам попадания, и будет средней точкой попадания.

3.5.11 Точность стрельбы принимается нормальной, если СТП совпадает с контрольной точкой или отклоняется от нее в любом направлении не более, чем на   5 см.

3.5.12 Если СТП отклонилась от контрольной точки более, чем на 5 см, то необходимо соответствующее перемещение или замена целика; целик заменяется более низким (высоким), если СТП оказалась выше (ниже) контрольной точки; целик перемещается влево (вправо), если СТП оказалась правее (левее) контрольной точки.

Увеличение (уменьшение) высоты целика или перемещение его вправо (влево) на   1 мм изменяет положение СТП в соответствующую сторону на 20 см.

Мушку и целик пистолета опиливать запрещается.

3.5.13 Приведение пистолета к нормальному бою считается законченным, когда пистолет как в отношении кучности, так и в отношении положения СТП удовлетворяет требованиям нормального боя.

После приведения пистолета к нормальному бою старая метка на целике зачищается, а вместо нее набивается новая метка. Зачищать метки на стенке затвора запрещается.

3.6 Правила стрельбы из пистолета

3.6.1 Для заряжания пистолета необходимо:

-   присоединить снаряженный магазин к пистолету;

-  дослать патрон в патронник, для чего отвести затвор в крайнее заднее положение и отпустить его;

- при укладывании заряженного пистолета в кобуру необходимо поставить курок на предохранительный взвод, для чего надо поместить большой палец левой руки на заднюю часть затвора между курком и целиком, после чего нажать на спусковой крючок и отпустить его. Убрать палец левой руки с затвора. Убедиться, что курок стоит на предохранительном взводе. В таком положении возможна стрельба самовзводом, если патрон находится в патроннике.

3.6.2 Для стрельбы из пистолета необходимо:

- выбрать точку прицеливания: не прекращая наблюдения за целью, вытянуть руку с пистолетом вперед, удерживая пистолет за рукоятку кистью руки; наложить указательный палец этой руки первым суставом на хвост спускового крючка, утопив при этом выступ переднего предохранителя;

-  для прицеливания задержать дыхание на естественном выдохе, закрыть левый глаз, а правым смотреть через прорезь целика на мушку так, чтобы мушка оказалась посередине прорези, а вершина ее наравне с верхними краями целика; в таком положении подвести пистолет под точку прицеливания (не сваливая его) и одновременно нажать на хвост спускового крючка.

3.7 Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения

3.7.1 Пистолет, при правильном обращении с ним и внимательном уходе, является надежным и безотказным оружием. Однако, при длительной работе вследствие износа частей и механизмов, а чаще при неосторожном обращении и невнимательном уходе могут возникнуть задержки при стрельбе.

3.7.2 Для предупреждения задержек при стрельбе из пистолета и обеспечения безотказности работы пистолета необходимо:

-  правильно подготовить пистолет к стрельбе;

-  своевременно и с соблюдением всех правил осматривать, чистить и смазывать пистолет; особенно тщательно следить за чистотой и смазкой трущихся частей пистолета;

-  своевременно производить ремонт пистолета;

-  перед стрельбой осматривать патроны; деформированные, ржавые и грязные патроны для стрельбы не применять;

-  во время стрельбы и при передвижениях оберегать пистолет от загрязнения и ударов;

-  если пистолет перед стрельбой находился продолжительное время на сильном морозе, то перед заряжанием необходимо несколько раз энергично отвести затвор в крайнее заднее положение и отпустить, причем после каждого отведения и отпускания затвора производить спуск курка нажимом на хвост спускового крючка.

3.7.3 Если при стрельбе произойдет задержка, то ее нужно устранить перезаряжанием пистолета. Если перезаряжанием пистолета задержка не устраняется, то необходимо выяснить причину задержки и устранить ее, как указано в таблице 1.

Таблица 1

| Задержка и ее характеристика | Причина задержки | Способ устранения задержки |
| --- | --- | --- |
| 1 Неподача патрона. Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло, в патроннике нет патрона | 1Неполностью вставлен магазин 2 Загрязнение или неисправность магазина | 1 Вставить магазин так, чтобы защелка магазина удерживала его. 2 Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу 3 При повторении задержки прочистить пистолет и магазин 4 Заменить неисправный магазин |

Продолжение таблицы 1

| Задержка и ее характеристика | Причина задержки | Способ устранения задержки |
| --- | --- | --- |
| 2 Утыкание патрона. Патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, затвор остановился в среднем положении | Неисправность магазина | 1 Удерживая затвор, удалить уткнувшийся патрон и продолжить стрельбу. 2 Заменить неисправный магазин |
| 3 Осечка. Затвор в переднем положении, курок спущен, но выстрела нет | 1 Неисправность патрона. 2 Застывание смазки или загрязнение канала под ударник. 3 Мал выход бойка или забоины на нем | 1 Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу. 2 Осмотреть и почистить пистолет. 3 Пистолет направить в ремонтную мастерскую |
| 4 Недоход затвора в переднее положение. Затвор остановился, не дойдя до крайнего переднего положения | 1 Грязный патрон или загрязнение патронника, пазов рамки и чашечки затвора. 2 Затруднительное движение выбрасывателя из-за загрязнения пружины выбрасывателя | 1 Дослать затвор вперед толчком руки и продолжить стрельбу. 2 При повторении задержки осмотреть и почистить пистолет |
| 5 Неизвлечение гильзы. Гильза в патроннике, очередной патрон упирается в нее пулей, затвор остановился в среднем положении | 1 Грязный патрон или загрязнение патронника 2 Загрязнение или неисправность выбрасывателя, или пружины выбрасывателя | 1 Отвести затвор назад и, удерживая в заднем положении, отделить магазин и извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь затвором или протиркой гильзу из патронника. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу 2 При неисправности выбрасывателя или пружины выбрасывателя пистолет отправить в ремонтную мастерскую |

Продолжение таблицы 1

| Задержка и ее характеристика | Причина задержки | Способ устранения задержки |
| --- | --- | --- |
| 6 Прихват или неотражение гильзы. Гильза не выброшена наружу через окно в затворе и заклинилась между затвором и казенным срезом ствола | 1 Загрязнение подвижных частей пистолета 2 Загрязнение выбрасывателя или пружины выбрасывателя 3 Неисправность выбрасывателя, пружины выбрасывателя или отражателя | 1 Отвести затвор назад, выбросить гильзу и продолжить стрельбу 2 При повторении задержки почистить пистолет 3 При неисправности выбрасывателя, пружины выбрасывателя или отражателя пистолет отправить в ремонтную мастерскую |
| 7 Задний предохранитель не фиксирует шептало | Поломка полочки шептала | Пистолет направить в ремонтную мастерскую |

3.7.4 В случае поломки или утери детали, ремонт пистолета производится в мастерской, с использованием группового комплекта ЗИП.

4 Техническое обслуживание пистолета

4.1 Общие указания

4.1.1 Разборка пистолета может быть неполная и полная. Неполная - для чистки, смазки и осмотра пистолета; полная - для чистки при сильном загрязнении пистолета, после нахождения его под дождем или в снегу, а также при ремонте.

Излишне частая полная разборка пистолета нежелательна, так как ускоряет изнашивание его частей и механизмов.

4.1.2 При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие правила:

- пистолет должен быть полностью разряжен, патроны извлечены из магазина;

-  разборку и сборку производить на столе или на чистой подстилке;

- патроны не должны находиться на одном столе с разбираемым пистолетом;

-  части и механизмы пистолета класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;

-  при сборке обращать внимание на маркировку частей и механизмов, чтобы не перепутать их с частями и механизмами других пистолетов;

- не направлять ствол пистолета на себя и в сторону других лиц;

- после сборки запрещается проверять работоспособность механизмов и взаимодействие частей пистолета, используя для этого боевые патроны.

4.2 Неполная разборка и сборка пистолета

4.2.1 Неполная разборка пистолета

4.2.1.1 Поставить затвор на останов (рисунок 4.1). Удерживая пистолет с неснаряженным магазином за рукоятку, отвести затвор в заднее положение. Проверить, нет ли патрона в патроннике.

Рисунок 4.1 - Постановка затвора на останов

4.2.1.2 Отделить магазин (рисунок 4.2). Удерживая пистолет одной рукой, большим пальцем этой руки нажать защелку магазина. Другой рукой, придерживая магазин за крышку, извлечь его из рукоятки.

Рисунок 4.2 - Отделение магазина

4.2.1.3 Отделить ствольную задержку (рисунок 4.3). Повернуть ствольную задержку на 90( против часовой стрелки, после чего извлечь ее из рамки. (Если магазин снаряжен патронами, то сначала извлекается магазин, а затем, удерживая затвор одной рукой в крайнем заднем положении, другой рукой отделить ствольную задержку.)

Рисунок 4.3 - Отделение ствольной задержки

4.2.1.4 Отделить затвор (рисунок 4.4). Отведя затвор немного назад, и сняв его с останова, продвинуть его вперед и отделить от рамки.

Рисунок 4.4 - Отделение затвора

4.2.1.5 Отсоединить ствол от затвора (рисунок 4.5). Удерживая затвор одной рукой, большим пальцем другой руки утопить выступающую часть клина и, продвинув ствол немного вперед, а затем вниз, извлечь его из затвора.

Рисунок 4.5 - Отделение ствола от затвора

4.2.1.6 Отсоединить от ствола возвратную пружину с упором (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 - Отделение возвратной пружины с упором

4.2.1.7 Отделить замыкатель от ствола (рисунок 4.7).

Рисунок 4.7 - Отделение замыкателя от ствола

Рисунок 4.8 - Присоединение замыкателя

4.2.2.2 Присоединить возвратную пружину с упором (рисунок 4.9). Удерживая ствол в руке, надеть на ствол упор с возвратной пружиной так, чтобы упор расположился сверху замыкателя.

Рисунок 4.9 - Присоединение возвратной пружины с упором

4.2.2.3 Присоединить ствол к затвору (рисунок 4.10). Удерживая в руке ствол, с надетой на него пружиной, взять в другую руку затвор. Ввести в переднюю полость затвора конец возвратной пружины, затем, нажимая большим пальцем руки на выступающую часть вкладыша ствола, ввести дульную часть ствола в отверстие затвора и вставить ствол в затвор.

Рисунок 4.10 - Присоединение ствола к затвору

4.2.2.4 Присоединить затвор к рамке (рисунок 4.11). Удерживая рамку за рукоятку в одной руке, а затвор в другой, присоединить затвор, вставив направляющие выступы передней части затвора в пазы передней части рамки; установить затвор на рамку, после чего оттянуть затвор в крайнее заднее положение.

Рисунок 4.11 - Присоединение затвора к рамке

4.2.2.5 Присоединить ствольную задержку (рисунок 4.12). Удерживая рукой затвор в крайнем заднем положении, другой рукой вставить ствольную задержку в отверстие рамки, утопив ее до упора, затем повернуть флажок по часовой стрелке, таким образом, чтобы он расположился в паз параллельно каналу ствола. Отпустить затвор, который под действием возвратной пружины возвратится в переднее положение. Спустить курок с боевого взвода.

Рисунок 4.12 - Присоединение ствольной задержки

4.2.2.6 Присоединить магазин (рисунок 4.13). Удерживая пистолет одной рукой, другой вставить магазин в полость пистолетной рукоятки до упора.

Рисунок 4.13 - Присоединение магазина

4.3 Полная разборка и сборка пистолета

4.3.1 Полная разборка пистолета

4.3.1.1 Произвести неполную разборку пистолета в соответствии с 4.2.1.1 - 4.2.1.7.

4.3.1.2 Отделить курок со штоком и боевой пружиной (рисунок 4.14). Упереть рамку передней частью и рукояткой в стол и, нажимая на курок ладонью руки, пальцами другой руки взять протирку и загнутым ее концом сдвинуть ось курка, после чего извлечь ее из отверстия рамки и отделить от рамки курок. Вынуть из курка шток и боевую пружину.

Рисунок 4.14 - Отделение курка со штоком и боевой пружиной

4.3.1.3 Отделить шептало (рисунок 4.15). Взяв рамку в руку, протиркой нажать на конец тяги и вывести ее из зацепления с шепталом. Пальцами другой руки развернуть шептало вверх, затем сдвинуть его вправо и, вынув цапфы шептала из отверстий рамки, отделить его.

Рисунок 4.15 - Отделение шептала

4.3.1.4 Отделить задний предохранитель (рисунок 4.16). Удерживая рукой рамку пистолетной рукояткой кверху, пальцами другой руки повернуть задний предохранитель, освобождая его ось из цапфы рамки, после чего отделить задний предохранитель от рамки.

Рисунок 4.16 - Отделение заднего предохранителя

4.3.1.5 Отделить ось спускового крючка (рисунок 4.17). Острым концом протирки освободить зацеп пружины спускового крючка от взаимодействия с выступом тяги и, приподнимая пальцами пружину спускового крючка за освободившийся зацеп вверх, сдвинуть острым концом протирки ось спускового крючка вправо и извлечь ее.

Рисунок 4.17 - Отделение оси спускового крючка

4.3.1.6 Отделить спусковой крючок (рисунок 4.18). Придерживая тягу, наклонить спусковой крючок так, чтобы цапфа тяги вышла из отверстия в спусковом крючке и вынуть спусковой крючок из рамки.

Рисунок 4.18 - Отделение спускового крючка

4.3.1.7 Отделить пружину спускового крючка (рисунок 4.19).

Рисунок 4.19 - Отделение пружины спускового крючка

4.3.1.8 Отделить тягу (рисунок 4.20). Удерживая рамку в руке, пальцами другой руки повернуть тягу и, выводя ее из паза, извлечь из рамки.

Рисунок 4.20 - Отделение тяги

4.3.1.9 Отделить останов (рисунок 4.21). Острым концом протирки вывести зацеп пружины останова из зацепления с пазом рамки. Развернув зацеп пружины немного вперед, снять пружину останова с оси. Развернуть защелку останова вперед. Удерживая рамку рукой за пистолетную рукоятку, развернуть ее горизонтально, левой стороной кверху. Пальцами другой руки отделить останов от рамки.

Рисунок 4.21 - Отделение останова

4.3.1.10 Отделить защелку магазина (рисунок 4.22). Придерживая буртик защелки магазина пальцем, острым концом протирки вывести конец пружины защелки магазина из зацепления с пазом защелки магазина. При этом острый конец протирки должен находиться как можно ближе к месту зацепления, во избежание повреждения пружины. Затем отделить защелку магазина от рамки.

Рисунок 4.22 - Отделение защелки магазина

4.3.1.11 Отделить ударник (рисунок 4.23). Острым концом протирки утопить фиксатор ударника; вынуть ударник из затвора. Прижать и повернуть протиркой фиксатор. Извлечь фиксатор и пружину фиксатора из затвора.

Рисунок 4.23 - Отделение ударника

4.3.1.12 Отделить выбрасыватель (рисунок 4.24). При помощи острого конца протирки утопить гнеток выбрасывателя и, одновременно поворачивая выбрасыватель вокруг зацепа, вынуть его из паза затвора; после этого осторожно извлечь из гнезда затвора гнеток и пружину выбрасывателя.

Рисунок 4.24 - Отделение выбрасывателя

4.3.1.13 Отделить крышку магазина (рисунок 4.25). Удерживая в руке  магазин, другой рукой ввести острый конец протирки в прорезь крышки магазина и, утопив зацеп пружины магазина, сдвинуть протиркой крышку магазина на 5-6 мм. Придерживая пружину магазина большим пальцем левой руки, другой рукой отделить крышку магазина.

Рисунок 4.25 - Отделение крышки магазина

4.3.1.14 Отделить пружину магазина и подаватель (рисунок 4.26). Удерживая корпус магазина в руке, другой рукой извлечь из него пружину магазина и подаватель.

Рисунок 4.26 - Отделение пружины магазина и подавателя

4.3.2 Сборка пистолета после полной разборки

4.3.2.1   Присоединить подаватель и пружину магазина (рисунок 4.27). Удерживая корпус магазина в одной руке, другой вставить внутрь корпуса подаватель и пружину магазина, при этом отогнутый конец пружины должен располагаться в нижней части корпуса магазина, отгибкой вперед.

Рисунок 4.27 - Присоединение подавателя и пружины магазина

4.3.2.2 Присоединить крышку магазина (рисунок 4.28). Удерживая рукой корпус магазина, большим пальцем прижать выступающую часть пружины магазина. Другой рукой надвинуть крышку на загнутые ребра корпуса магазина так, чтобы отогнутый конец пружины заскочил в прорезь крышки магазина.

Рисунок 4.28 - Присоединение крышки магазина

4.3.2.3 Присоединить выбрасыватель к затвору (рисунок 4.29). Вставить в гнездо затвора пружину выбрасывателя с гнетком ( гнетком наружу), затем вставить выбрасыватель в паз затвора зацепом к чашечке затвора и, придерживая его указательным пальцем руки у зацепа, утопить острым выступом протирки гнеток в гнездо; одновременно поджимая выбрасыватель к гнетку и поворачивая вокруг зацепа, опустить его в гнездо затвора так, чтобы головка гнетка расположилась над уступом выбрасывателя.

Рисунок 4.29 - Присоединение выбрасывателя к затвору

4.3.2.4 Присоединить ударник (рисунок 4.30). Вставить в гнездо затвора пружину с фиксатором так, чтобы лыска фиксатора совпала со штифтом затвора и, утапливая острым концом протирки фиксатор, повернуть его против часовой стрелки и вставить в затвор ударник, развернув его так, чтобы фиксатор расположился над лыской ударника. Отпустить фиксатор.

Рисунок 4.30 - Присоединение ударника

4.3.2.5 Присоединить защелку магазина (рисунок 4.31). Вставить защелку магазина в отверстие рамки справа, (для стрелка-левши - слева). Придерживая пальцем буртик защелки магазина, острым концом протирки ввести конец пружины защелки магазина в зацепление с пазом защелки магазина.

Рисунок 4.31 - Присоединение защелки магазина

4.3.2.6 Присоединить останов (рисунок 4.32). Ввести переднюю часть останова в левый паз рамки и надеть останов и пружину останова на заклепку. Задний зацеп пружины останова заправить в отверстие в паз рамки.

Рисунок 4.32 - Присоединение останова

4.3.2.7 Присоединить тягу (рисунок 4.33). Удерживая рамку рукой за рукоятку, вставить тягу в правый паз рамки так, чтобы ее цапфа находилась впереди и была повернута вверх, затем развернуть тягу таким образом, чтобы разобщающий выступ тяги поместился в соответствующий вырез рамки.

Рисунок 4.33 - Присоединение тяги

4.3.2.8 Присоединить спусковой крючок (рисунок 4.34). Вставить в паз спускового крючка пружину спускового крючка так, чтобы ее короткий конец вошел в отверстие арматуры спускового крючка. Затем ввести спусковой крючок в окно рамки и, наклонив его так, чтобы цапфа тяги прошла через пружину спускового крючка, присоединить спусковой крючок к рамке.

Рисунок 4.34 - Присоединение спускового крючка

4.3.2.9 Вставить ось спускового крючка (рисунок 4.35). Сместить хвост  спускового крючка так, чтобы отверстие под ось спускового крючка совпало с отверстием в рамке, вставить ось спускового крючка в отверстие рамки и продвинуть ее до упора, приподнимая при этом пружину спускового крючка так, чтобы буртик оси продвигался вперед, не задевая нижний зацеп пружины спускового крючка. Протиркой заправить зацеп пружины спускового крючка под выступ тяги. С помощью протирки проверить, надежно ли удерживается пружиной ось спускового крючка.

Рисунок 4.35 - Присоединение спускового крючка

4.3.2.10 Присоединить задний предохранитель (рисунок 4.36). Завести задний предохранитель в рамку пистолета и вставить ось предохранителя в цапфенные гнезда рамки.

Рисунок 4.36 - Присоединение заднего предохранителя

4.3.2.11 Присоединить шептало (рисунок 4.37). Удерживая рамку за рукоятку в одной руке, другой рукой вставить цапфы шептала в цапфенные гнезда рамки. Нажимая на пружину заднего предохранителя, острым концом протирки завести шептало за уступ тяги.

Рисунок 4.37 - Присоединение шептала

4.3.2.12 Присоединить курок (рисунок 4.38). Вставить в курок боевую пружину со штоком. Уперев рамку передней частью и рукояткой в стол, присоединить курок так, чтобы проточка штока упиралась в штифт рамки. Нажимая на курок ладонью руки, совместить отверстие под ось курка с отверстиями в рамке и вставить ось курка.

Рисунок 4.38 - Присоединение курка

4.3.2.13 Дальнейшую сборку производить в соответствии с 4.2.2.1 - 4.2.2.6.

4.3.3 Чистка и смазка пистолета

4.3.3.1 Пистолет должен быть всегда в исправном состоянии. Это достигается своевременной и правильной чисткой и смазкой, бережным обращением с пистолетом.

4.3.3.2 Чистка пистолета производится: в боевой обстановке, после учений и занятий без стрельбы, по окончании стрельбы и в течение последующих трех - четырех дней ежедневно; если пистолет находился без употребления - не реже одного раза в неделю.

4.3.3.3 Смазка наносится после чистки только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла, чтобы не допустить воздействия влаги на металл. Для чистки и смазки пистолета применяются ружейное масло и ветошь. Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно применять деревянные палочки.

4.3.3.4 Чистку пистолета производить в следующей последовательности:

-  подготовить материалы для чистки и смазки;

-  произвести неполную разборку пистолета, как указано в 4.2.1.1 - 4.2.1.7;

-  осмотреть протирку и подготовить ее для использования при чистке;

-  прочистить канал ствола протиркой с накрученной на нее ветошью; если чистка производится после стрельбы, то ветошью, пропитанной ружейным маслом. Протирка вводится в канал ствола с казенной части;

-   осмотреть канал ствола - не осталось ли в нем посторонних предметов;

-  вычистить рамку ветошью, пропитанной ружейным маслом, после чего насухо протереть;

-  остальные металлические части насухо протереть ветошью; при сильном загрязнении частей прочистить их ружейным маслом, а затем насухо протереть;

-  пластмассовые детали протереть сухой ветошью.

4.3.3.5 Смазка пистолета производится в следующем порядке:

-   смазать канал ствола и патронник;

-    все остальные металлические детали пистолета с помощью промасленной ветоши покрыть тонким слоем ружейного масла. Излишняя смазка способствует загрязнению частей и может вызвать задержки при стрельбе;

-   пластмассовые детали не смазывать;

-   по окончании смазки собрать пистолет, как указано в 4.2.2.1 - 4.2.2.6; осмотреть его, проверить правильность сборки и работу его механизмов.

4.3.3.6 Пистолет, внесенный с мороза в теплое помещение, нельзя чистить и смазывать, пока он не “отпотеет”. Когда появятся капли воды, нужно, не дожидаясь высыхания влаги, насухо протереть детали и механизмы пистолета и смазать их.

5 Консервация

5.1 Пистолет, запасной магазин и протирка, сдаваемые на длительное хранение      ( более одного года), должны быть тщательно вычищены, детали и механизмы смазаны без подтеков ружейным маслом, затем поочередно завернуты в один лист противокоррозионной бумаги, затем в два листа парафинированной бумаги и уложены в картонную коробку. Картонные коробки укладываются в отсеки упаковочного ящика.

Парафинированная и противокоррозионная бумага при упаковывании изделий накладываются внахлестку с перекрытием краев бумаги не менее 50 мм.

Кобура должна быть очищена от грязи, обернута в два слоя парафинированной бумаги и уложена в свой отсек упаковочного ящика.

6 Хранение

6.1 Хранение пистолета и патронов в упаковке предприятия-изготовителя производится в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, соответствующих требованиям ГОСТ В 9.003-80.

При хранении патронов россыпью они должны храниться в сухом месте, закрытом от солнечных лучей. При обращении с ними не допускать повреждений, оберегать их от ударов, влаги, грязи.

7 Транспортирование

7.1 Транспортирование пистолетов и патронов в упаковке предприятия- изготовителя может осуществляться любым видом транспорта, на любое расстояние. При транспортировании ящики с пистолетами и патронами должны быть защищены от непосредственного воздействия атмосферных осадков.

8 Утилизация

8.1 Утилизация производится согласно инструкциям производящих и эксплуатирующих пистолеты организаций.