Федеральное государственное унитарное предприятие

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения"

9-мм МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ

Руководство по эксплуатации

СР2М.000 РЭ

Содержание

# 1 Описание и работа пистолета-пулемета и патронов	5

# 1.1 Назначение пистолета-пулемета и патронов	5

## 1.2 Тактико-технические характеристики пистолета-пулемета и патронов	8

1.3 Состав пистолета-пулемета 	10

## 1.4 Устройство и работа пистолета-пулемета	10

1.5 Устройство патронов СП10, СП11, СП12 и 7БТ3	11

1.6 Принадлежность к пистолету-пулемету	12

1.7 Маркировка	18

1.8 Упаковка	18

2 Описание и работа составных частей и механизмов пистолета-пулемета	19

2.1 Описание составных частей и механизмов пистолета-пулемета	19

2.2 Работа составных частей пистолета-пулемета	41

3 Проверка технического состояния пистолета-пулемета, патронов и

принадлежности, подготовка их к стрельбе и стрельба из пистолета-пулемета	45

3.1 Меры безопасности при работе с пистолетом-пулеметом	45

3.2 Проверка технического состояния пистолета-пулемета и принадлежности

к нему 	46

3.3 Осмотр патронов	48

3.4 Осмотр коллиматорного прицела	49

3.5 Подготовка пистолета-пулемета к стрельбе	50

3.6 Правила стрельбы из пистолета-пулемета	50

3.7 Проверка точности и кучности стрельбы пистолета-пулемета и приведение

его к нормальному бою	52

3.8 Приведение к нормальному бою пистолета-пулемета с коллиматорным

прицелом	55

3.9 Задержки при стрельбе из пистолета-пулемета и способы их устранения	56

4 Техническое обслуживание пистолета-пулемета	60

4.1 Общие указания	60

4.2 Неполная разборка и сборка пистолета-пулемета	61

4.2.1 Неполная разборка пистолета-пулемета	61

4.2.2 Сборка пистолета-пулемета после неполной разборки	67

4.3 Полная разборка и сборка пистолета-пулемета	73

4.3.1 Полная разборка пистолета-пулемета 	73

4.3.2 Сборка пистолета-пулемета после полной разборки	80

4.4 Установка и снятие коллиматорного прицела	91

4.4.1 Установка коллиматорного прицела	91

4.4.2 Снятие коллиматорного прицела	93

4.5 Чистка и смазка пистолета-пулемета	94

4.6 Техническое обслуживание коллиматорного прицела	96

5 Консервация	97

6 Хранение	98

7 Транспортирование	98

8 Утилизация	99

Руководство по эксплуатации СР2М.000 РЭ предназначено для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации 9-мм модернизированного пистолета-пулемета (далее по тексту – пистолет-пулемет), его технических характеристик, входящих в его состав комплектующих, упаковки, а также 9х21 мм пистолетных патронов СП10, СП11, СП12 и 7БТ3.

1 Описание и работа пистолета-пулемета и патронов

## 1.1 Назначение пистолета-пулемета и патронов

    - Пистолет-пулемет (рисунки 1.1 - 1.5) предназначен для поражения живых целей, в том числе защищенных бронежилетами (типа Ж-81, Ж-86-2), а также небронированной военной техники на дальностях до 200 м.

Индекс пистолета-пулемета - СР2М.

Рисунок 1.1-Пистолет-пулемет с коллиматорным прицелом и откинутым прикладом

Рисунок 1.2 - Пистолет-пулемет с коллиматорным прицелом и сложенным прикладом

Рисунок 1.3 - Пистолет-пулемет с откинутым прикладом

Рисунок 1.4 - Пистолет-пулемет с коллиматорным прицелом и разложенными

прикладом и передней рукояткой

Рисунок 1.5 - Пистолет-пулемет с коллиматорным прицелом и сложенными

прикладом и передней рукояткой

1.1.2 Для стрельбы из пистолета-пулемета применяются 9х21 мм пистолетные патроны СП10, СП11, СП12 и 7БТ3 (рисунки 1.6 и 1.9).

Рисунок 1.6 – Патроны СП10

Рисунок 1.7 – Патроны СП11

Рисунок 1.8 – Патроны СП12

Рисунок 1.9 – Патроны 7БТ3

1.2 Тактико-технические характеристики пистолета-пулемета и патронов

Калибр, мм	9

Масса пистолета-пулемета с коллиматорным прицелом и магазином СР2.110 без патронов, кг	2

Масса коллиматорного прицела, не более, кг	0,27

Масса магазина СР2.110/СР2.110-01 без патронов, кг	0,17/0,13

Длина пистолета-пулемета, мм:

с откинутым прикладом	605

со сложенным прикладом	367

Высота пистолета-пулемета с магазином СР2.110/ СР2.110-01, мм:

с коллиматорным прицелом	276/236

без коллиматорного прицела	230/188

Высота магазина СР2.110/СР2.110-01, мм	170/130

Ширина пистолета-пулемета, мм 	46

Емкость магазина СР2.110/СР2.110-01, патронов	30/20

Длина ствола, мм	174

Длина хода нарезов, мм	350

Число нарезов.	6

Длина прицельной линии, мм	167

Дальность прицельной стрельбы, м	до 200

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре (высотой 50 см), м	около 200

Гарантийный ресурс работы пистолета-пулемета, выстрелов 	5000

Темп при стрельбе патронами СП10, выстрелов/мин	950

Скорость полета пули СП10, V10, м/с 	470

Скорость полета пули СП11, V10, м/с 	420

Скорость полета пули СП12, V10, м/с 	510

Скорость полета пули 7БТ3, V10, м/с 	425

Длина патрона, мм	33

Масса  патрона СП10, г	11

Масса  патрона СП11, г	12

Масса  патрона СП12, г	9,8

Масса  патрона 7БТ3, г	11,5

Масса пули СП10, г	7

Масса пули СП11, г	7,9

Масса пули СП12, г	5,8

Масса пули 7БТ3, г	7,15

Элементы питания коллиматорного прицела литиевые R6/2 (3,6V), шт	2

Ресурс непрерывной работы элементов при нормальной температуре, ч	5

1.3 Состав пистолета-пулемета

Пистолет-пулемет состоит из следующих основных составных частей: затвора в сборе (СР2.030), коробки автоматики со стволом (СР2М.030), рамы затворной в сборе (СР2.090), магазина (СР2.110 или СР2.110-01), упора (СР2.180) и направляющей с боевой пружиной (СР2.170), возвратного механизма (СР2.190), рукоятки (СР2М.220), трубки (СР2.103), ударника (СР2.104), цевья (СР2.106),  надульника (СР2М.021), сборочных единиц и деталей спускового механизма, коллиматорного прицела (КРАГ.201333.001) (при условии поставки).

1.4 Устройство и работа пистолета-пулемета

Пистолет-пулемет представляет собой автоматическое оружие, работа автоматики которого основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру, где она преобразуется в кинетическую энергию подвижной системы.

Запирание и отпирание затвора осуществляется поворотом его вокруг продольной оси, происходящим при взаимодействии копирных пазов затворной рамы и ведущих выступов затвора.

Ударно-спусковой механизм обеспечивает возможность ведения одиночной и автоматической стрельбы.

Предохранение от случайных выстрелов при падениях, ударах пистолета-пулемета, случайном нажатии на спусковой крючок обеспечивается предохранителем, который при включении исключает возможность поворота спускового крючка. Предохранение от преждевременных выстрелов при незапертом затворе осуществляется автоспуском.

Подача патронов осуществляется из отъемного двухрядного магазина на 20 или 30 патронов с шахматным расположением. Досылание патрона осуществляется затвором. Извлечение стреляной гильзы осуществляется подпружиненным качающимся выбрасывателем, установленным на затворе. Отражение стреляной гильзы производится подпружиненным качающимся отражателем, размещенным на коробке автоматики.

Прицельное приспособление состоит из регулируемой мушки и целика. Использование коллиматорного прицела позволяет производить достаточно точное наведение на цель на дистанции до 200 м, в том числе и в сумерках.

Складной металлический приклад позволяет уменьшить габаритные размеры пистолета-пулемета при переноске и обеспечивает ведение прицельной стрельбы как с откинутым, так и со сложенным прикладом.

1.5 Устройство патронов СП10, СП11, СП12 и 7БТ3

1.5.1.1 Патроны СП10, СП11, СП12 и 7БТ3 (рисунок 1.10) состоят из следующих составных частей: пули, гильзы, метательного заряда и капсюля-воспламенителя. Принципиальное отличие патронов состоит в конструкции пуль 1.

1 - пуля; 2 - гильза; 3 - метательный заряд; 4 - капсюль-воспламенитель.

Рисунок 1.10 – Схема устройства патрона

Пуля патрона СП10 (рисунок 1.6) предназначена для поражения живой силы противника, находящейся за легкими средствами защиты на дальностях до 80 м. Она состоит из стального сердечника, рубашки и биметаллической оболочки.

Пуля патрона СП11 (рисунок 1.7) предназначена для поражения живой силы противника. Она состоит из свинцового сердечника и биметаллической оболочки.

Пуля патрона СП12 предназначена для поражения незащищенной живой силы противника. Она состоит из полиэтиленового и свинцового сердечников и биметаллической оболочки.

Пуля патрона 7БТ3 предназначена для поражения живой силы противника и целеуказания. Она состоит из стального сердечника, свинцовой рубашки, биметаллической оболочки и капсулы с трассирующим составом.

Гильза 2 служит для соединения всех частей патрона, размещения и предохранения порохового заряда от внешних влияний и для предотвращения прорыва пороховых газов в коробку автоматики.

Гильза имеет кольцевую проточку для зацепа выбрасывателя и гнездо для капсюля – воспламенителя с наковальней и двумя запальными отверстиями.

Метательный заряд 3 служит для сообщения пуле необходимой скорости.

Капсюль-воспламенитель 4 служит для воспламенения метательного заряда.

1.6 Принадлежность к пистолету-пулемету

1.6.1 В принадлежность к пистолету-пулемету входят: подвес РВ068, ремень 6Ш63, масленка II ГОСТ В18419-73, шомпол РВ043.001, принадлежность в пенале РВ059, сумка 6Ш68 и чехол 6Ш65.

1.6.2 Подвес РВ068 (рисунок 1.11) служит для скрытого ношения пистолета-пулемета и состоит из чехла для запасного магазина 1, подвеса плечевого 2 и кобуры 3.

1 - чехол для запасного магазина; 2 - подвес плечевой; 3 - кобура.

Рисунок 1.11 – Подвес

Подвес плечевой состоит из плечевых накладок А и Б, соединенных эластичной тесьмой В, и ремней Г с регуляторами для соединения чехла для запасного магазина 1 и кобуры 3.

1.6.3 Ремень 6Ш63 (рисунок 1.12) предназначен для открытого ношения пистолета-пулемета.

Рисунок 1.12 – Ремень

Ремень крепится к пистолету - пулемету при помощи карабина А и петли Б. Ремень имеет механизм В для регулировки его длины.

1.6.4 Масленка II ГОСТ В18419-73 (рисунок 1.13) служит для хранения смазки.

Рисунок 1.13 – Масленка

1.6.5 Шомпол РВ043.001 (рисунок 1.14) предназначен для чистки и смазки канала ствола и других пазов и каналов деталей оружия.

Рисунок 1.14 - Шомпол

Шомпол имеет кольцо А - для его удержания и резьбу Б - для присоединения протирки или ершика.

1.6.6 Принадлежность (рисунок 1.15) служит для разборки пистолета-пулемета, его чистки и смазки.

1 - пенал; 2 – выколотка; 3 - ершик; 4 - протирка; 5 - отвертка.

Рисунок 1.15 – Принадлежность с пеналом

Пенал 1 предназначен для хранения и переноски принадлежности.

Выколотка 2 служит для разборки спускового механизма.

Ершик 3 служит для смазки ствола и внутренних поверхностей пазов и полостей пистолета-пулемета.

Протирка 4 предназначена для чистки ствола и внутренних поверхностей пазов и полостей пистолета-пулемета.

Отвертка 5 предназначена для приведения пистолета-пулемета к нормальному бою и сборки спускового механизма.

1.6.7 Сумка 6Ш68 (рисунок 1.16) предназначена для переноски запасных магазинов, масленки, пенала с принадлежностью и шомпола.

Рисунок 1.16 – Сумка

1.6.8 Чехол 6Ш64 (рисунок 1.17) предназначен для хранения пистолета-пулемета при транспортировании.

Рисунок 1.17 – Чехол

1.7 Принадлежность к коллиматорному прицелу

1.7.1 В принадлежность к коллиматорному прицелу (рисунок 1.18) входят: футляр, бленда, салфетка, два комплекта элементов питания литиевых R6/2 (3,6V).

1 – футляр; 2 – бленда; 3 – отвертка; 4 – салфетка; 5 – элементы питания.

Рисунок 1.18 – Принадлежность к коллиматорному прицелу

Футляр 1 предназначен для хранения и переноски коллиматорного прицела и принадлежности к нему.

Бленда 2 устанавливается на прицельное окно и служит защитой линзы от падающего солнечного света.

Отвертка 3 предназначена для приведения пистолета-пулемета с коллиматорным прицелом к нормальному бою.

Салфетка 4 предназначена для очистки линз от пыли и влаги.

1.7 Маркировка

1.7.1 Пистолет-пулемет маркируется полным заводским номером на левой стороне коробки автоматики. Отдельные детали и сборочные единицы пистолета-пулемета маркируются последними тремя цифрами заводского номера пистолета-пулемета. К ним относятся: затворная рама, затвор, ударник, предохранитель, шептало, разобщитель, втулка спусковая и автоспуск.

Ящик, в котором поставляются пистолеты-пулеметы, маркируется с обозначением индекса изделия, номера ящика, количества изделий, даты и способа консервации.

На левой стороне крышки пистолета-пулемета наносится номер коллиматорного прицела.

1.7.2 Маркировка деревянных ящиков и металлических коробок для патронов содержит: условное обозначение патрона, номер партии, год изготовления (две последние цифры), условный номер предприятия-изготовителя, отличительную полосу, количество патронов, условный номер по "Перечню опасных грузов" и массы брутто.

Картонные коробки и влагонепроницаемые пакеты с патронами 7БТ3 имеют отличительную полосу зеленого цвета.

1.8 Упаковка

1.8.1 Пистолеты-пулеметы консервируют и упаковывают предприятием-изготовителем в ящик, имеющий несколько отсеков для размещения пистолетов-пулеметов, их принадлежностей и коллиматорных прицелов.

1.8.2 Патроны СП10, СП11, СП12 и 7БТ3 упаковывают двумя способами.

1.8.2.1 Первый способ. В деревянный ящик помещают две металлические коробки, в которые уложено по 33 картонных коробки с патронами. В одной картонной коробке – 30 патронов. Всего в ящике 1980 патронов.

1.8.2.2 Второй способ. В деревянный ящик укладывают 12 влагонепроницаемых пакетов по 6 картонных коробок в каждом. В одной картонной коробке – 30 патронов. Всего в ящике – 2160 патронов.

2 Описание и работа составных частей и механизмов пистолета-пулемета

2.1 Описание составных частей и механизмов пистолета-пулемета

2.1.1 Затвор в сборе (рисунок 2.1) служит для досылки патрона в патронник, запирания канала ствола, извлечения из патронника гильзы (патрона).

1 - выбрасыватель; 2 - боек; 3 - ось выбрасывателя.

Рисунок 2.1 – Затвор в сборе

Затвор имеет:

– на переднем торце - цилиндрическое углубление А под фланец дна гильзы, подпружиненный выбрасыватель 1, паз Б под отражатель;

– по бокам - два ведущих выступа В, при взаимодействии которых с копирными пазами затворной рамы происходит запирание и отпирание затвора; два выступа Г - для совместного перемещения затвора с затворной рамой в заднее положение;

– внутри - ступенчатый канал для размещения и направления ударника и бойка 2;

– снаружи на головной части - четыре боевых выступа Д, взаимодействующих с боевыми упорами вкладыша коробки автоматики.  Скосы Е на боевых выступах служат для предварительного разворота затвора в начале его запирания. Отверстие Ж исключает образование воздушной или водяной пробки в канале затвора.

Поворотный подпружиненный выбрасыватель служит для извлечения гильзы (патрона) из патронника. Выбрасыватель устанавливается на затворе при помощи оси 3.

2.1.2 Коробка автоматики со стволом (рисунок 2.2) служит для соединения частей и механизмов пистолета-пулемета.

1 - коробка автоматики; 2 - вкладыш коробки автоматики; 3 - камера газовая; 4- ствол; 5 -колодка мушки; 6 - рукоятка; 7 - фиксатор магазина; 8 - крышка; 9 - приклад.

Рисунок 2.2 – Коробка автоматики со стволом

2.1.2.1 Коробка автоматики (рисунок 2.3) служит для соединения частей и механизмов пистолета-пулемета. В коробке автоматики размещаются затворная рама с затвором, возвратный механизм, детали и сборочные единицы ударно-спускового механизма. Сверху коробка закрывается крышкой.

1 - отражатель; 2 - ось отражателя.

Рисунок 2.3 – Коробка автоматики

Коробка автоматики имеет:

– сверху - направляющие А с пазами для присоединения затворной рамы с затвором и ударника при сборке и для обеспечения их прямолинейного движения; на левой стенке коробки установлен на оси 1 поворотный подпружиненный отражатель 2;

– снизу - армированную пластмассовую рукоятку Б с предохранительной скобой В, и окном под магазин, имеющую паз - под подпружиненный фиксатор магазина, установленный на собственной оси; окно под спусковой крючок (над предохранительной скобой);

– сзади - затыльник Г, имеющий отверстие Д под наконечник возвратного механизма, отверстие под подпружиненный фиксатор приклада;

– сбоку - отверстия под оси спускового механизма и антабку Е - для ремня.

2.1.2.2 Вкладыш коробки автоматики (рисунок 2.4) служит для крепления ствола и для обеспечения запирания канала ствола затвором.

1 - заклепка; 2 - ось вкладыша; 3 – зуб вкладыша.

Рисунок 2.4 – Вкладыш коробки автоматики

Вкладыш коробки автоматики имеет: четыре боевых упора А,  паз Б для прохождения патрона при досылании, ушко с отверстием (под ось спускового крючка), расположенное снизу, отверстие В для запрессовки ствола, отверстие Г с пазом Д для установки и фиксации газовой трубки и проушину - для крепления крышки.

Вкладыш коробки автоматики крепится к коробке заклепками 1.

Зуб вкладыша 2 служит для направления патронов при досылании.

2.1.2.3 Ствол (рисунок 2.5) служит для направления полета пули и крепится к коробке автоматики при помощи вкладыша. На нем установлена газовая камера и колодка мушки.

1 - штифт; 2 - заклепка.

Рисунок 2.5 – Ствол

Внутри ствол имеет канал с шестью нарезами, направленными слева вверх направо. Нарезы служат для придания пуле вращательного движения. В задней (казенной) части канал гладкий и выполнен по форме гильзы. Эта часть канала ствола – патронник служит для помещения патрона. На казенной части ствол имеет выступы со скосами для предварительного поворота затвора в начале его запирания. На передней (дульной) части ствола выполнена резьба А для присоединения надульника. Ствол запрессован во вкладыш и закреплен штифтами 1.

2.1.2.4 Газовая камера (рисунок 2.6) служит для направления пороховых газов из ствола на поршень затворной рамы.

Рисунок 2.6 – Камера газовая

Газовая камера имеет газоотводное отверстие, совмещенное с газоотводным отверстием в стволе, расточку А - для фиксации газовой трубки и патрубок Б с каналом для поршня.

Газовая камера напрессована на ствол и закреплена штифтами.

2.1.2.5 Колодка мушки (рисунок 2.7) служит для крепления основания мушки и упора переднего.

1 – колодка мушки; 2 - основание мушки; 3 - мушка; 4 - скоба.

Рисунок 2.7 – Колодка мушки

Колодка мушки 1 напрессована на ствол в его дульной части и фиксируется штифтом.

В отверстие колодки мушки запрессовано основание мушки 2, которое обеспечивает приведение к нормальному бою по горизонту.

Колодка мушки имеет: выступы А для предохранения мушки от повреждений при ударах, выступ Б для фиксации затыльника приклада и паз В - для крепления цевья.

Мушка 3 устанавливается в основание мушки с помощью резьбового соединения, обеспечивающего приведение пистолета - пулемета к нормальному бою (по вертикали).

Для крепления ремня в колодку мушки запрессована скоба 4.

Снизу колодка мушки имеет прилив Г для присоединения рукоятки и размещения подпружиненного фиксатора надульника.

2.1.2.6 Крышка (рисунок 2.8) предохраняет от ударов и загрязнения части и механизмы пистолета-пулемета, расположенные в коробке автоматики.

1 – затыльник крышки; 2 –защелка крышки; 3 – заклепка; 4 – шарнир крышки; 5 – ось.

Рисунок 2.8 – Крышка

С правой стороны крышка имеет ступенчатые вырезы: А - для прохождения выбрасываемых наружу гильз, Б - для прохождения рукоятки перезаряжания, В - под затыльник коробки автоматики; сзади закреплен затыльник крышки 1 с отверстием Г – под наконечник возвратного механизма, сверху – для удержания наконечника возвратного механизма установлена защелка крышки 2, которая крепится заклепкой 3  и своим выступом входит в паз крышки; спереди установлен шарнир крышки 4 с посадочными местами Д под коллиматорный прицел и уступами Е для фиксации цевья.

Крышка закреплена на вкладыше коробки автоматики с помощью оси 5.

2.1.2.7 Приклад (рисунок 2.9) служит для удобства управления пистолетом-пулеметом при стрельбе.

1 - затыльник приклада; 2 - ось; 3 – основание приклада; 4 - цапфа приклада; 5 - антабка.

Рисунок 2.9 – Приклад

Приклад состоит из подпружиненного затыльника приклада 1, соединенного осью 2 с основанием приклада 3.

Приклад крепится к коробке автоматики двумя цапфами 4.

Затыльник приклада имеет: паз А для направления приклада при его складывании и откидывании; отверстия: Б – для фиксации приклада в сложенном положении и В – для расфиксации приклада с последующим его откидыванием.

Основание приклада имеет: выступы Г – для упора приклада в затыльник коробки автоматики и отверстие Д – для фиксации приклада зубом защелки приклада в откинутом положении; паз Е – для крепления ремня – используется вместо крепления ремня к антабке 5.

2.1.3 Затворная рама (рисунок 2.10) служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма.

1 - поршень; 2 – штифт; 3 - рукоятка перезаряжания; 4 - штифт рукоятки перезаряжания.

Рисунок 2.10 – Затворная рама в сборе

Затворная рама имеет:

– внутри - отверстие для размещения поршня 1, в котором выполнен канал для возвратного механизма; канал А для затвора; два спиральных паза Б и два прямоугольных паза, взаимодействующих с ведущими выступами затвора; выемку под выбрасыватель В;

– по бокам - пазы Г для движения по направляющим коробки автоматики;

– с левой стороны - выступ для поворота автоспуска;

– сзади - вырез Д для хвостовика ударника;

–спереди – выступы Е для ориентации патронов в магазине.

Поршень крепится на затворной раме с помощью штифта 2.

Отведение затворной рамы, при перезаряжании вручную, осуществляется с помощью складывающейся рукоятки перезаряжания 3, которая вращается на штифте рукоятки перезаряжания 4, с фиксацией в двух положениях.

2.1.4 Магазин (рисунок 2.11) служит для размещения патронов и подачи их на линию досылания.

1 - корпус магазина; 2 – крышка магазина; 3 - пружина магазина; 4 - подаватель.

Рисунок 2.11 – Магазин

Корпус магазина 1 служит для соединения частей магазина; его боковые стенки имеют: в верхней части загибы А для удержания патронов от выпадания; на передней стенке имеется окно Б под зуб фиксатора магазина; на боковой - выдавки В для фиксации магазина в рукоятке пистолета-пулемета; в нижней части - направляющие Г для крышки магазина 2, в которой имеется отверстие Д для фиксирующей отгибки Е пружины магазина 3.

Внутри корпуса размещается пружина магазина и подаватель 4. Подаватель удерживается на верхнем конце пружины с помощью внутренних приливов; подаватель имеет выступ Ж, обеспечивающий шахматное расположение патронов.

2.1.5 Упор и направляющая с боевой пружиной (рисунок 2.12) служат для сообщения ударнику энергии, необходимой для разбития капсюля-воспламенителя.

1 – упор; 2 – направляющая; 3 –направляющая боевой пружины; 4 – стержень;

5 – шайба; 6 – пружина боевая.

Рисунок 2.12 – Упор и направляющая с боевой пружиной

Упор 1 имеет: полиуретановую накладку А - для смягчения удара подвижной системы в заднем положении; отверстие Б - для прохождения наконечника возвратного механизма.

В накладку упора вставлена направляющая 2, в которой выполнен внутренний канал для размещения направляющей боевой пружины 3 со стержнем 4. На конце стержень заканчивается выступом, в который упирается шайба 5, фиксирующая боевую пружину 6 на направляющей.

2.1.6 Возвратный механизм (рисунок 2.13) служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.

1 - направляющая возвратной пружины; 2 - наконечник; 3 - стержень;

4 - пружина возвратная; 5 - шайба.

Рисунок 2.13 – Возвратный механизм

Возвратный механизм представляет собой телескопическую конструкцию, состоящую из направляющей возвратной пружины 1 с наконечником 2 и стержня 3, на которую надета возвратная пружина 4, фиксируемая на ней шайбой 5. Возвратный механизм размещается в полости поршня и фиксируется наконечником в затыльнике коробки автоматики. Возвратный механизм служит фиксатором для крышки.

2.1.7 Трубка (рисунок 2.14) служит для направления движения поршня.

Рисунок 2.14 – Трубка

Трубка размещается передним концом А в патрубке газовой камеры, цилиндрической поверхностью Б - во вкладыше коробки автоматики. Выступы на трубке служат: В - для фиксации трубки, Г - для исключения неправильной постановки трубки на пистолете-пулемете.

2.1.8 Ударник (рисунок 2.15) предназначен для сообщения бойку энергии для разбития капсюля - воспламенителя.

Рисунок 2.15 – Ударник

Ударник имеет: внутреннюю цилиндрическую полость А для размещения боевой пружины, пазы Б - для направления в коробке автоматики, паз В - для прохождения отгибки автоспуска и выступ Г - для постановки ударника на боевой взвод. Цилиндрической поверхностью Д ударник входит в канал затвора.

2.1.9 Цевье (рисунок 2.16) служит для удобства управления пистолетом-пулеметом при стрельбе и предохранения рук от ожогов.

Рисунок 2.16 – Цевье

Пазом А цевье устанавливается на вкладыш коробки автоматики, поверхностью Б с пазом В - на колодку мушки. Цевье щечками Г обхватывает коробку автоматики и при помощи выступов Д фиксируется крышкой.

По бокам цевье имеет отверстия Е для циркуляции воздуха.

2.1.10 Рукоятка (рисунок 2.17) служит для удержания пистолета-пулемета при стрельбе.

1 – ось рукоятки; 2 – ось рычага; 3 – рычаг фиксатора рукоятки.

Рисунок 2.18 – Рукоятка

Рукоятка крепится на колодке мушки и вращается на оси рукоятки 1. Ось рукоятки удерживает пружину фиксатора надульника в сжатом положении.

Рукоятка в сложенном и разложенном положении удерживается подпружиненным фиксатором рукоятки, расположенным внутри рукоятки и приводимым в действие вращающимся на оси рычага 2 рычагом фиксатора рукоятки 3.

Рукоятка имеет: паз А – (под палец руки) для приведения в действие рычага фиксатора рукоятки; рифление Б - для надежного удержания пистолета-пулемета.

2.1.11 Надульник (рисунок 2.19) предназначен для защиты руки от пороховых газов.

Рисунок 2.19 – Надульник

Надульник имеет: отверстие А с резьбой для крепления на стволе, щиток Б – для предотвращения попадания ремня на дульный срез ствола; паз В – под фиксатор надульника и прилив Г – для исключения попадания пальцев руки в зону действия пороховых газов.

2.1.12 Фиксатор приклада (рисунок 2.20) служит для удержания приклада в откинутом положении.

1 – фиксатор приклада; 2 – штифт; 3 – пружина фиксатора приклада.

Рисунок 2.20 – Фиксатор приклада

Фиксатор приклада 1 имеет цилиндрическую часть А и штифт 2 для направления в затыльнике коробки автоматики и размещения пружины фиксатора приклада, а также зуб Б для удержания приклада в откинутом положении.

2.1.13. Спусковой механизм (рисунок 2.21) размещается в коробке автоматики и служит для удержания и спуска ударника с боевого взвода и со взвода автоспуска, обеспечения ведения автоматической и одиночной стрельбы, прекращения стрельбы, для предотвращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки пистолета-пулемета на предохранитель.

1 - предохранитель; 2- шептало; 3 - пружина шептала; 4 - разобщитель; 5 - переводчик; 6 - автоспуск; 7 - пружина автоспуска; 8 – механизм спуска.

Рисунок 2.21 – Спусковой механизм

2.1.13.1 Предохранитель (рисунок 2.22) служит для предотвращения случайных выстрелов путем исключения поворота спусковой втулки.

1 - флажок предохранителя; 2 – шторка; 3 – ось шторки; 4 – ось предохранителя; 5 – штифт предохранителя.

Рисунок 2.22 – Предохранитель

Флажок предохранителя 1 имеет: отгибку А под палец руки; выдавку Б - для фиксации предохранителя в рабочих положениях.

Для защиты спускового механизма от пыли предохранитель имеет шторку 2, которая устанавливается на оси 3 и имеет возможность поворота под действием затворной рамы.

Ось предохранителя 4 имеет паз В - для прохождения рычага втулки спусковой и буртик Г - для фиксации втулки шептала. В коробке автоматики предохранитель фиксируется флажком предохранителя и штифтом предохранителя 5.

2.1.13.2 Механизм спуска (рисунок 2.23) служит для приведения в действие шептала и разобщителя.

1 - спусковой крючок; 2 - ось спускового крючка; 3- втулка спусковая; 4 - пружина спускового крючка; 5 - тяга спускового крючка.

Рисунок 2.23 – Механизм спуска

Механизм спуска состоит из двух частей: одна часть для удобства эксплуатации расположена в коробке автоматики спереди, под вкладышем коробки автоматики, и включает в себя спусковой крючок 1, установленный на оси спускового крючка 2; вторая часть располагается в коробке автоматики за магазином  и состоит из  втулки спусковой 3 с пружиной спускового крючка 4. Спусковой крючок и втулка спусковая соединены тягой спускового крючка 5.

Спусковой крючок приводится в действие с помощью хвоста А. Спусковой крючок имеет отверстие для оси спускового крючка и отверстие под тягу спускового крючка, расположенное на проушине Б.

Втулка спусковая имеет: отверстие В - для оси переводчика; рычаг Г - для взаимодействия с предохранителем и ограничения поворота; проушину Д с отверстием для тяги спускового крючка; выступ Е - для взаимодействия с шепталом, выступ Ж - для взаимодействия с разобщителем (верхней поверхностью). На цилиндрической поверхности размещена пружина спускового крючка 4, которая длинным концом упирается в дно коробки автоматики, а коротким с зацепом – взаимодействует с втулкой спусковой.

Тяга спускового крючка имеет загибы: И - для взаимодействия с втулкой спусковой, К - для взаимодействия со спусковым крючком.

2.1.13.3 Шептало (рисунок 2.24) служит для удержания ударника на боевом взводе и для спуска ударника.

Разобщитель (рисунок 2.24) служит для удержания взведенного ударника при нажатом спусковом крючке в режиме одиночной стрельбы.

Пружина шептала (рисунок 2.24) служит для возвращения шептала и разобщителя в исходное положение.

1 - шептало; 2 - пружина шептала; 3 - разобщитель.

Рисунок 2.24 – Шептало, разобщитель, пружина шептала

Шептало 1 имеет: отверстие А для вхождения оси предохранителя; выступ Б для взаимодействия с выступом втулки спусковой; цилиндрическую поверхность В для размещения пружины шептала 2; выступ Г для удержания ударника на боевом взводе.

Пружина шептала имеет два зацепа Д, которые заводятся за соответствующие выступы шептала и разобщителя, а также конец Е, который упирается в коробку автоматики.

Разобщитель 3 имеет: отверстие Ж для вхождения оси предохранителя; рычаг с отгибкой И - для взаимодействия с выступом втулки спусковой и выступом переводчика; выступ К для удержания ударника во взведенном положении при нажатом спусковом крючке.

2.1.13.4 Автоспуск (рисунок 2.25) служит для автоматического освобождения ударника с взвода автоспуска при стрельбе очередями, а также для предотвращения спуска ударника при незапертом затворе.

1 - автоспуск; 2 - пружина автоспуска.

Рисунок 2.25 – Автоспуск, пружина автоспуска

Автоспуск 1 имеет: отгибку А - для удержания ударника на взводе автоспуска, рычаг Б - для поворота автоспуска, уступ В - для прохождения разобщителя, отверстие Г - для оси переводчика. На втулке Д автоспуска размещается пружина автоспуска 2, которая зацепом Е соединяется с автоспуском, а концом Ж с осью предохранителя.

2.1.13.5 Переводчик (рисунок 2.26) предназначен для установки определенного режима стрельбы.

1 - ось переводчика; 2 - флажок переводчика; 3 - штифт.

Рисунок 2.26 – Переводчик

Ось переводчика имеет: цилиндрическую часть А – для установки спусковой втулки механизма спуска; цилиндрическую часть Б - для установки автоспуска; паз В – для прохождения разобщителя при переводчике, поставленном в положение «Одиночная стрельба». Ось переводчика вращается при помощи флажка переводчика 2, имеющего выдавку Г - для фиксации переводчика в рабочих положениях.

Ось переводчика в коробке автоматики фиксируется штифтом 3.

2.1.13 Коллиматорный прицел (рисунок 2.27) предназначен для обеспечения прицельной стрельбы на дистанции до 200 м.

1 – окно прицельное; 2 – объектив однолинзовый; 3 – переключатель режимов; 4 – устройство зажимное; 5 – люк батарейный; 6 – излучатель светодиодный; 7 – маховик горизонтальной выверки; 8 – маховик вертикальной выверки.

Рисунок 2.27 – Коллиматорный прицел

Коллиматорный прицел имеет: прицельное окно 1, представляющее собой двухлинзовый рефлектор, который выполняет функцию зеркала, отражающего изображение прицельных марок; однолинзовый объектив 2, направляющий световой поток на фотоприемник микросхемы, управляющей яркостью прицельных марок; переключатель режимов 3 – для регулировки яркости прицельных марок вручную; зажимное устройство 4, удерживающее с помощью ползуна устройства и выступов А коллиматорный прицел на крышке пистолета-пулемета; батарейный люк 5 – для размещения элементов питания; светодиодный излучатель 6, находящийся в фокусе рефлектора и формирующий прицельные марки; маховик горизонтальной выверки 7 и маховик вертикальной выверки  8 – для приведения пистолета-пулемета с коллиматорным прицелом к нормальному бою.

2.2 Работа составных частей и механизмов пистолета-пулемета

2.2.1 Части и механизмы пистолета-пулемета до заряжания находятся в следующем положении:

– затворная рама с поршнем и затвором под воздействием возвратной пружины находится в крайнем переднем положении; поршень -  в патрубке газовой камеры, канал ствола закрыт затвором, затвор повернут вокруг продольной оси против часовой стрелки, его боевые выступы расположены против боевых упоров вкладыша - затвор заперт; возвратная пружина имеет наименьшее сжатие;

– рычаг автоспуска под действием выступа затворной рамы повернут передним плечом вниз;

– ударник спущен; боевая пружина находится в наименьшем сжатии; спусковая втулка под действием пружины спускового крючка повернута и ее рычаг упирается в дно коробки; предохранитель находится в положении "Предохранитель";

– шептало и разобщитель под действием пружины шептала повернуты до упора в соответствующие выступы спусковой втулки; флажок предохранителя находится в крайнем верхнем положении и препятствует повороту спусковой втулки, так как ее рычаг не имеет возможности проходить в вырез оси предохранителя, при этом флажок предохранителя становится на пути движения затворной рамы, препятствуя тем самым смещению подвижной системы.

2.2.2 Для заряжания пистолета-пулемета необходимо присоединить к нему снаряженный магазин, выключить предохранитель, отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее. При присоединении магазина его выдавки, расположенные в нижней части корпуса, упираются в нижнюю арматуру рукоятки пистолета-пулемета, а зацеп фиксатора магазина под действием пружины входит в отверстие на передней стенке корпуса магазина.

При выключении предохранителя вырез предохранителя располагается над рычагом спусковой втулки и не препятствует ее повороту.

При отведении затворной рамы назад она, действуя передними скосами спиральных пазов на ведущие выступы затвора, поворачивает затвор по часовой стрелке; боевые выступы затвора выходят из-за боевых упоров вкладыша ствола - происходит отпирание затвора; выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска; автоспуск под действием пружины поднимается вверх.

При дальнейшем отведении затворной рамы вместе с ней отходят затвор, открывающий канал ствола, и ударник, который последовательно заскакивает за выступ шептала и за отгибку автоспуска; возвратная и боевая пружины сжимаются.

Как только боевой и досылающий выступы затвора пройдут окно магазина, патроны под действием пружины магазина поднимутся вверх до упора верхним патроном в загиб стенки магазина.

При отпускании затворной рамы она вместе с затвором и ударником под действием возвратной и боевой пружин движется вперед; затвор выталкивает из магазина верхний патрон, досылает его в патронник и закрывает канал ствола. Ударник своим выступом упирается в отгиб автоспуска и останавливается. Дальнейшее движение затворной рамы вперед осуществляется под действием возвратной пружины.

При досылании патрона отражатель проходит через паз на затворе и затем под действием затворной рамы поворачивается, располагаясь под загибом стенки коробки автоматики; зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы; затвор при взаимодействии скосов выступов ствола со скосами боевых выступов затвора, а затем спиральных пазов затворной рамы с ведущими выступами затвора, поворачивается вокруг продольной оси против часовой стрелки, его боевые выступы заходят за боевые упоры вкладыша - затвор заперт. Затворная рама, продолжая движение вперед, своим выступом поворачивает рычаг автоспуска вниз; отгибка автоспуска выходит из зацепления с ударником, ударник под действием боевой пружины перемещается вперед и становится на задний выступ шептала.

Патроны в магазине под действием пружины поднимаются вверх до упора очередным патроном в затворную раму.

Если нет необходимости в стрельбе, включается предохранитель.

При включении предохранителя флажок предохранителя поворачивается вверх и становится на пути движения затворной рамы назад, ось предохранителя встает над рычагом втулки спусковой и препятствует ее повороту, а шторка закрывает паз на крышке.

2.2.3 Для ведения одиночной стрельбы необходимо: поставить переводчик в положение "Одиночная стрельба" (условное обозначение - одна точка), если он не был поставлен перед заряжанием, и нажать на спусковой крючок.

При постановке переводчика на одиночную стрельбу, ось переводчика освобождает разобщитель, который под действием пружины шептала разворачивается до упора переднего плеча с отгибкой в передний выступ спусковой втулки.

При выключении предохранителя вырез на оси предохранителя располагается над рычагом спусковой втулки; спусковая втулка имеет возможность поворачиваться.

При нажатии на спусковой крючок задний выступ спусковой втулки воздействует на передний выступ шептала; шептало поворачивается и освобождает ударник, который под действием боевой пружины наносит энергичный удар по бойку, который, в свою очередь, воздействует на капсюль-воспламенитель патрона. Ударный состав капсюля-воспламенителя воспламеняется, пламя через запальные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его.

Происходит выстрел.

Пуля под действием пороховых газов движется по каналу ствола. Как только она минует газоотводное отверстие, часть газов устремляется через это отверстие в газовую камеру, создает давление на поршень и отбрасывает затворную раму назад. Отходя назад, затворная рама (как и при отведении ее назад ) передними скосами спиральных пазов поворачивает затвор вокруг продольной оси и выводит его боевые выступы из-за боевых упоров вкладыша - происходит отпирание затвора и открывание канала ствола; выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, он под действием пружины поднимается вверх. К этому времени пуля вылетит из канала ствола.

По окончании воздействия газов на поршень затворная рама с затвором продолжает движение назад по инерции; гильза, удерживаемая зацепом выбрасывателя, извлекается из патронника и, при дальнейшем движении затвора, подпружиненным отражателем выбрасывается за пределы коробки автоматики.

В дальнейшем работа частей и механизмов, за исключением работы ударника и шептала, происходит так же, как и при заряжании. Ударник после срыва с автоспуска под действием боевой пружины становится на задний выступ разобщителя.

Для осуществления очередного выстрела надо отпустить спусковой крючок. Под действием пружины спусковая втулка повернется, ее передний выступ развернет разобщитель, который, в свою очередь, освободит ударник. Ударник под действием боевой пружины переместится вперед и встанет на задний выступ шептала. При нажатии на спусковой крючок задний выступ спусковой втулки будет воздействовать на передний выступ шептала, шептало повернется и освободит ударник. Работа частей и механизмов повторится.

Произойдет очередной выстрел.

2.2.4 Для ведения автоматической стрельбы надо поставить переводчик в положение "Автоматическая стрельба" (условное обозначение – три точки) и нажать на спусковой крючок.

При постановке переводчика на автоматическую стрельбу, его ось зафиксирует разобщитель так, чтобы его задний выступ не препятствовал свободному перемещению ударника.

При нажатии на спусковой крючок задний выступ спусковой втулки воздействует на передний выступ шептала, шептало повернется и освободит ударник. Ударник под действием боевой пружины нанесет удар по бойку, который воздействует на капсюль-воспламенитель патрона, произойдет выстрел.

В дальнейшем части и механизмы совершат ту же работу, что и при одиночной стрельбе; после того, как затворная рама повернет автоспуск вниз и отгибка автоспуска выйдет из зацепления с выступом ударника, ударник под действием боевой пружины нанесет удар по бойку, произойдет очередной выстрел. В дальнейшем работа частей и механизмов повторится. Автоматическая стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине имеются патроны.

Для прекращения стрельбы необходимо отпустить спусковой крючок. При этом под действием пружины спусковой крючок повернется. В свою очередь повернется под действием пружины шептало, задний выступ которого встанет на пути движения ударника.

Ударник остановится. Стрельба прекратится, но пистолет-пулемет останется заряженным, готовым к ведению дальнейшей автоматической стрельбы.

3 Проверка технического состояния пистолета-пулемета, патронов и принадлежности, подготовка их к стрельбе и стрельба из пистолета-пулемета

3.1 Меры безопасности при работе с пистолетом-пулеметом

3.1.1 Носителями опасности при стрельбе из пистолета-пулемета являются: пуля и горячие пороховые газы, вылетающие при выстреле из канала ствола; отраженная гильза, вылетающая из коробки автоматики; рукоятка перезаряжания - при откате затворной рамы при выстреле.

3.1.2 Конструкция пистолета-пулемета обеспечивает необходимую прочность деталей и предусматривает:

– невозможность случайного выстрела и перезарядки пистолета-пулемета при включенном предохранителе, что обеспечивается исключением возможности поворота спусковой втулки и ограничением хода затворной рамы;

– невозможность выстрела при недоходе затвора в крайнее переднее положение, что обеспечивается автоспуском и затворной рамой;

– предохранение от случайного нажатия на спусковой крючок, что обеспечивается наличием предохранительной скобы.

3.1.3 Во время осмотров, чистки и учебной стрельбы категорически запрещается направлять пистолет - пулемет, независимо от того, заряжен он или нет, на себя и в сторону других лиц.

3.1.4 Перед заряжанием пистолета-пулемета необходимо:

– проверить надежность взаимодействия частей и механизмов пистолета-пулемета;

– протереть насухо патронник и канал ствола чистой ветошью;

– убедиться в отсутствии посторонних предметов в канале ствола и патроннике.

3.1.5 После прекращения стрельбы пистолет - пулемет всегда необходимо поставить на предохранитель. После окончания стрельбы пистолет - пулемет должен быть обязательно разряжен.

3.1.6 При стрельбе из пистолета-пулемета используются патроны СП10, СП11, СП12 или 7БТ3. Патроны надо оберегать от повреждений, влаги и грязи. Смазывать патроны запрещается.

3.1.7 К стрельбе из пистолета-пулемета допускаются лица, изучившие настоящее руководство и конструктивные и эксплуатационные особенности пистолета-пулемета.

3.1.8 Помещение для ведения стрельбы должно быть оборудовано вентиляцией.

3.2 Проверка технического состояния пистолета-пулемета и принадлежности

3.2.1 Проверка технического состояния пистолета-пулемета (в собранном или разобранном виде) производится путем периодического осмотра. Одновременно с осмотром пистолета-пулемета производится осмотр сумки, подвеса, шомпола и принадлежности в пенале.

3.2.2 При осмотре пистолета-пулемета в собранном виде необходимо проверить:

– не заряжен ли пистолет - пулемет, нет ли дефектов, грязи и посторонних предметов в канале ствола;

– нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, вмятин, царапин, трещин, сколов и побитостей;

– нет ли забоин на мушке и в прорези целика, мешающих прицеливанию;

– не погнута ли мушка, прочно ли удерживается она в основании мушки, совпадает ли риска на основании мушки с риской на колодке мушки;

– легко ли переключаются предохранитель и переводчик, а также надежно ли фиксируются в крайних положениях;

– надежно ли фиксируется приклад в откинутом и сложенном положениях;

– свободно ли присоединяется и отделяется магазин, надежно ли удерживается он фиксатором магазина;

– надежность работы механизмов пистолета-пулемета. Для этого необходимо проделать следующее: выключить предохранитель, поставить переводчик в положение "Одиночная стрельба", нажать на спусковой крючок, оттянуть затворную раму назад до отказа и, не отпуская спускового крючка, отпустить затворную раму; отпустить спусковой крючок, спусковой крючок должен энергично вернуться в исходное положение. После этого включить предохранитель и нажать на спусковой крючок, спусковой крючок не должен отходить назад, а ударник должен оставаться на заднем выступе шептала; выключить предохранитель и нажать на спусковой крючок, при этом должен быть слышен щелчок - удар ударника по бойку. Выключить предохранитель,  поставить переводчик в положение "Автоматическая стрельба", отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее, при этом затворная рама должна энергично возвратиться в исходное положение; вновь отвести затворную раму назад, нажать на спусковой крючок и, придерживая затворную раму, медленно отпустить ее; при подходе затворной рамы в крайнее переднее положение должен быть слышен щелчок - удар ударника по бойку.

3.2.3 При осмотре пистолета-пулемета в разобранном виде осматривается каждая составная часть и механизм в отдельности. При осмотре необходимо проверить:

– состояние патронника и канала ствола: канал ствола осматривать с дульной и казенной частей на отсутствие загрязнения;

– нет ли забоин на срезе патрубка газовой камеры;

– нет ли погнутостей и забоин на направляющих коробки автоматики, работает ли пружина защелки магазина;

– функционирование выбрасывателя, для чего отвести его выколоткой в сторону и отпустить - выбрасыватель под действием пружины должен энергично возвратиться в исходное положение. Зацеп выбрасывателя не должен иметь выкрошенностей;

– работу отражателя, для чего нажать на него выколоткой или шомполом и резко отпустить - отражатель под действием пружины должен энергично возвратиться в исходное положение;

– работу фиксатора приклада, для чего нажать на рифленую поверхность фиксатора и отпустить - фиксатор должен энергично возвратиться в исходное положение;

– работу фиксатора магазина, для чего необходимо выжать его и отпустить - при этом фиксатор должен энергично возвратиться в исходное положение;

– нет ли погнутостей, вмятин, трещин на прикладе;

– нет ли вмятин и выкрошенностей на бойке и ударнике;

– нет ли поломок или погнутостей пружин спускового механизма, поломок и трещин на других его частях.

При обнаружении значительных дефектов (которые могут помешать нормальной работе) отправить пистолет-пулемет в ремонтную мастерскую.

3.2.4 При осмотре магазинов необходимо проверить: нет ли трещин, сколов, забоин на корпусе и загибах, которые могут затруднять подачу патронов; надежно ли удерживает загиб пружины магазина крышку магазина; функционирование подавателя, для чего нажать на него шомполом и резко отпустить - под действием пружины подаватель должен энергично возвратиться в исходное положение.

3.2.5 При осмотре сумки и подвеса проверить целостность швов, наличие и работоспособность застежек.

3.2.6 При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов принадлежности.

Проверить не погнут ли шомпол: поочередно навинтить на него протирку и ершик, протирка и ершик должны прочно удерживаться на шомполе, а верхняя часть протирки - свободно вращаться; ершик должен быть чистым, а щетина не должна выпадать.

На резьбе шомпола не должно быть выкрошенностей и забоин.

У пенала не должно быть трещин, помятостей и погнутостей.  У масленки не должно быть трещин, забоин и сколов.

Крышка масленки должна иметь прокладку и плотно навертываться на горловину масленки. Из масленки не должно протекать ружейное масло РЖ.

У отвертки не должно быть выкрошенностей и забоин на лезвии и на стенках вырезов.

Выколотка не должна быть погнута.

3.3 Осмотр патронов

3.3.1 Осмотр патронов производится с целью обнаружения неисправностей, которые могут привести к задержкам при стрельбе.

3.3.2 При осмотре патронов проверить:

– нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не качается ли пуля в дульце гильзы;

– не выступает ли капсюль-воспламенитель выше поверхности дна гильзы, нет ли на нем налета зеленого цвета;

– нет ли среди боевых патронов учебных.

3.3.3 Если патроны загрязнены, покрыты небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью.

3.4 Осмотр коллиматорного прицела

3.4.1. Коллиматорный прицел осматривается с целью обнаружения, неисправностей, которые могут повлиять на точность стрельбы.

3.4.2. При осмотре коллиматорного прицела проверить:

– наличие пломбы;

– отсутствие забоин и дефектов, которые могут повлечь разгерметизацию прицела;

– отсутствие грязи, пятен и капель воды (конденсата) на стеклянных поверхностях (рефлектора, однолинзового объектива и окна светодиодного излучателя).

3.4.3. Достать из футляра две батарейки и осмотреть их на наличие деформаций и следов разгерметизации.

3.4.4. Открыть батарейный отсек и осмотреть контакты на отсутствие окисления, загрязнения и вмятин. Установить батарейки, соблюдая полярность, и закрыть отсек.

3.4.5. Проверить работу ручной (дискретной) и автоматической регулировок яркости свечения прицельных марок, для чего:

– устанавливая переключатель режимов, поочередно, в каждое положение, визуально следить за изменением яркости прицельной марки;

– открывая и закрывая однолинзовый объектив, в каждом положении переключателя режимов, визуально следить за изменением яркости прицельной марки.

3.4.6. Проверить зажимное устройство, для чего:

– установить коллиматорный прицел на крышку пистолета-пулемета до упора;

– повернуть рычаг зажимного устройства против направления часовой стрелки до упора пальцем руки;

– проверить не смещается ли прицел от усилия руки (если смещается – отрегулировать зажимной механизм).

3.4.7. При слабой фиксации прицела необходимо отрегулировать зажимное устройство. Для регулировки необходимо, не снимая прицела:

– снять стопор с оси;

– перестановкой рычага на зубчатом венце оси добиться оптимального крепления прицела;

– установить стопор и зафиксировать его на оси.

3.5 Подготовка пистолета-пулемета к стрельбе

3.5.1 Подготовка пистолета-пулемета к стрельбе производится с целью обеспечения безотказной работы его во время стрельбы.

Для этого необходимо:

– осмотреть пистолет - пулемет в разобранном виде, как указано в 3.2.3, и смазать его;

– осмотреть пистолет - пулемет в собранном виде, как указано в 3.2.2;

– осмотреть магазины, как указано в 3.2.4;

– осмотреть патроны, как указано в 3.3;

– осмотреть коллиматорный прицел, как указано в 3.4.

Непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола (нарезную часть и патронник) и снарядить магазины.

Для снаряжения магазина патронами надо взять магазин в одну руку приемником вверх и передней стенкой вправо, а в другую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами.

Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы его боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.

Если пистолет - пулемет продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием необходимо несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

3.6 Правила стрельбы из пистолета-пулемета

3.6.1 Для ведения стрельбы из пистолета-пулемета необходимо:

– поставить переводчик в положение "Одиночная стрельба";

– присоединить снаряженный магазин к пистолету-пулемету;

– включить коллиматорный прицел (при условии его поставки);

– установить требуемую яркость прицельной марки, установив переключатель режимов в нужное положение (при установленном коллиматорном прицеле);

– дослать патрон в патронник, для чего выключить предохранитель, отвести при помощи рукоятки затворную раму в крайнее заднее положение и отпустить ее;

– удерживая пистолет - пулемет одной рукой за цевье или упор передний,  а другой рукой - за рукоятку, упереть пистолет - пулемет прикладом в плечо так, чтобы ощутить плотное прилегание к плечу всего затыльника приклада; наклонив голову немного вперед и не напрягая шеи, щеку приложить к прикладу; указательный палец руки положить на спусковой крючок и прицелиться;

– для прицеливания необходимо, смотря через прорезь в целике на мушку, совместить последнюю с точкой прицеливания (ТП) или совместить прицельную марку («точку» (() при стрельбе на 100 м, «пичку» (() - на 200 м) с ТП (при установленном коллиматорном прицела);

– прочно удерживая пистолет - пулемет и задержав дыхание, продолжать нажимать на спусковой крючок до выстрела;

– для производства очередного выстрела необходимо отпустить спусковой крючок, прицелиться и вновь плавно нажать на спусковой крючок;

– при ведении прицельной стрельбы необходимо следить, чтобы пистолет- пулемет занимал вертикальное положение.

3.6.2 При ведении стрельбы очередями (переводчик в положении "Автоматическая стрельба") надо прочно удерживать пистолет - пулемет, уперев приклад в плечо, сохраняя при этом ровную мушку под точкой прицеливания. После каждой очереди (выстрела) быстро восстановить правильность прицеливания.

При стрельбе из положения лежа разрешается пистолет - пулемет упирать магазином в грунт. При стрельбе непрерывным огнем по широкой цели плавно перемещать ровную мушку с одного фланга на другой.

3.6.3 При прицеливании стрелок должен учитывать отклонение траектории полета пуль от линии прицеливания в зависимости от дальности до цели и применяемых патронов.

Превышение средних траекторий полета пуль над линией прицеливания приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Превышение средних траекторий полета пуль над линией прицеливания при стрельбе из пистолета-пулемета с механическим прицелом

| Дальность, м | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Превышение, см | СП10 | 15 | 1 | -35 |
|  | СП11 | 9 | -3 | -68 |
|  | СП12 | 19 | 5 | -47 |
|  | 7БТ3 | 11 | -18 | -71 |

3.7 Проверка точности и кучности стрельбы пистолета-пулемета и приведение его к нормальному бою

3.7.1 Проверка точности и кучности стрельбы производится:  при поступлении пистолета-пулемета в часть;  после ремонта пистолета-пулемета и замены составных частей и механизмов пистолета-пулемета,  которые могли бы изменить его точность стрельбы; при обнаружении во время стрельбы явного ухудшения кучности или точности стрельбы.

3.7.2 Перед проверкой точности и кучности стрельбы пистолет-пулемет следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности.

3.7.3 Проверка точности и кучности стрельбы пистолета-пулемета и приведение его к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении.

3.7.4 Стрельба при проверке точности и кучности стрельбы пистолета-пулемета, и приведении его к нормальному бою производится лучшим стрелком, отобранным командиром подразделения, на дальности 100 м. Положение для стрельбы - лежа с упора или сидя с упора.

3.7.5 Стрельба ведется по мишени в виде черного круга диаметром 20 см, укрепленной на вертикальном белом щите шириной 1 м и высотой 1 м.

Точкой прицеливания (ТП) служит нижняя точка черного круга. Мишень должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего.  Контрольная точка (КТ) имеет превышение над ТП 15 см.

3.7.6 Для проверки точности и кучности стрельбы пистолета-пулемета стреляющий производит четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь. По окончании стрельбы осматривается щит и по расположению точек попадания определяется кучность стрельбы и положение средней точки попадания (СТП).

3.7.7 Кучность стрельбы признается нормальной, если все четыре точки попадания или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см.

Если кучность стрельбы не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется.  При повторном неудовлетворительном результате стрельбы пистолет - пулемет необходимо отправить в ремонтную мастерскую для устранения причин разброса пуль. При удовлетворительной кучности стрельбы определяется СТП и определяется ее отклонение от КТ с помощью линейки.

3.7.8  Для  определения  СТП  по четырем точкам попадания надо соединить прямой линией две какие-либо точки попадания и расстояние между ними разделить пополам;  полученную точку деления соединить с третьей точкой попадания и расстояние между ними разделить на три равные части;  точку деления, ближайшую к двум первым точкам попадания, соединить с четвертой точкой попадания и расстояние между ними разделить на четыре равные части. Точка, отстоящая на три деления от четвертой точки попадания, и будет СТП.

СТП можно определить также следующим образом: соединить точки попадания попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет СТП.

3.7.9 Если все четыре точки попадания не вмещаются в круг диаметром 15 см, то СТП разрешается определять по трем более кучно расположенным точкам попадания при условии, что четвертая точка попадания удалена от СТП трех точек попадания более, чем на 2,5 радиуса круга, вмещающего эти три точки попадания.

3.7.10 Для определения СТП по трем точкам попадания нужно:

– соединить прямой линией две ближайшие точки попадания и расстояние между ними разделить пополам;

– полученную точку соединить с третьей точкой попадания и расстояние между ними разделить на три равные части.

Точка деления, отстоящая на два деления от третьей точки попадания, и будет СТП.

3.7.11 Точность стрельбы признается нормальной, если СТП совпадает с КТ или отклоняется от нее в любом направлении не более, чем на 5 см.

3.7.12 Регулировка смещения СТП

3.7.12.1 Если СТП отклонилась от контрольной точки более, чем на 5 см, то соответственно этому надо изменить положение мушки:

– если СТП ниже контрольной точки, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить;

– если СТП левее контрольной точки, основание мушки передвинуть влево, если правее - вправо.

При ввинчивании (вывинчивании) мушки на один полный оборот СТП смещается на 30 см; при перемещении основания мушки в сторону на 0,1 мм СТП смещается в обратную сторону на 6 см.

Основание мушки перемещается с помощью прибора для приведения к нормальному бою (индекс РВ050), который входит в комплект ЗИП-Г.

Для перемещения основания мушки необходимо сделать следующее:

– надеть прибор на колодку мушки и, совместив ось винта прибора с осью основания мушки, закрепить прибор с помощью винта;

– переместить вращением винта прибора основание мушки в нужную сторону на необходимую величину, при этом поворот винта на одно деление шкалы, нанесенной на винте, соответствует смещению основания мушки на 0,13 мм, что приводит при стрельбе на дальность 100 м к смещению СТП на 7,8 см.

Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

3.7.13 После приведения пистолета-пулемета к нормальному бою старая риска на основании мушки забивается и вместо нее набивается новая.

3.8 Проверка точности и кучности стрельбы из пистолета-пулемета с коллиматорным прицелом и приведение его к нормальному бою

3.8.1 Проверка точности и кучности стрельбы из пистолета-пулемета с коллиматорным прицелом производится:  при поступлении пистолета-пулемета в часть;  после ремонта пистолета-пулемета или коллиматорного прицела и замены составных частей и механизмов,  которые могли бы изменить точность стрельбы пистолета-пулемета; при обнаружении во время стрельбы явного ухудшения кучности или точности стрельбы, а также настреле на прицел 360 выстрелов.

3.8.2 Перед проверкой точности и кучности стрельбы пистолет-пулемет и коллиматорный прицел следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности.

3.8.3 Проверка точности и кучности стрельбы пистолета-пулемета с коллиматорным прицелом и приведение его к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении.

3.8.4 Стрельба при проверке точности и кучности стрельбы пистолета-пулемета с коллиматорным прицелом и приведении его к нормальному бою производится лучшим стрелком, отобранным командиром подразделения, на дальности 100 м. Положение для стрельбы - лежа с упора или сидя с упора.

3.8.5 Стрельба ведется по мишени в виде черного круга диаметром 25 см, укрепленной на вертикальном белом щите шириной 1 м и высотой 1 м.

Точкой прицеливания (ТП) служит центр черного круга. Мишень должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего.  Контрольная точка (КТ) совпадает с ТП.

3.8.6 Для проверки точности и кучности стрельбы пистолета-пулемета с коллиматорным прицелом стреляющий производит четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь. По окончании стрельбы осматривается щит и по расположению точек попадания определяется кучность стрельбы и положение средней точки попадания (СТП).

3.8.7 Кучность стрельбы признается нормальной, если все четыре точки попадания или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 25 см.

При удовлетворительной кучности стрельбы определяется СТП и определяется ее отклонение от КТ с помощью линейки.

Если кучность стрельбы не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется.  При повторном неудовлетворительном результате, стрельба производится с использованием механического прицела. При отрицательном результате (все четыре точки попадания или три (при одной оторвавшейся) не вмещаются в круг диаметром 15 см) стрельбы пистолет - пулемет необходимо отправить в ремонтную мастерскую для устранения причин разброса пуль. При получении с механическим прицелом удовлетворительной кучности (все четыре точки попадания или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см) пистолет - пулемет с коллиматорным прицелом отправляется в ремонтную мастерскую для исправления прицела.

3.8.8 Определение СТП производится по 3.7.8, 3.7.9 и 3.7.10

3.8.9 Точность стрельбы признается нормальной, если СТП совпадает с КТ или отклоняется от нее в любом направлении не более, чем на 5 см.

3.8.10 Регулировка смещения СТП

3.8.10.1 Если СТП отклонилась от контрольной точки более, чем на 5 см, то соответственно этому надо ввести корректировки:

– при вращении маховика вертикальной выверки по часовой стрелке на одно деление СТП перемещается вниз по вертикали на 2,5 см, а против часовой стрелки СТП перемещается вверх на 2,5 см;

– при вращении маховика горизонтальной выверки по часовой стрелке на одно деление СТП перемещается влево по горизонтали на 2,5 см, а против часовой стрелки СТП перемещается вправо на 2,5 см.

Вращение маховиков осуществляется отверткой, а при ее отсутствии монетой или другим подходящим плоским предметом.

Правильность проделанных действий проверяется повторной стрельбой.

3.9 Задержки при стрельбе из пистолета-пулемета и способы их устранения

3.9.1 Детали и сборочные единицы пистолета-пулемета и коллиматорного прицела при правильном обращении и надлежащем уходе длительное время работают надежно и безотказно.  Однако в результате загрязнения механизмов, износа частей и небрежного обращения с пистолетом-пулеметом и прицелом, а также при неисправности патронов могут появиться задержки при стрельбе.

Задержку следует попытаться устранить перезаряжанием, для чего отвести затворную раму назад до отказа, отпустить ее и продолжить стрельбу.  Если задержку не удалось устранить перезаряжанием, необходимо выяснить причину ее возникновения и устранить задержку.

Характер задержек и способы их устранения указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Характер задержек и способы их устранения.

| Задержка и ее характеристика | Причина задержки | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Неподача патрона. Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло, в патроннике нет патрона | 1 Загрязнение или неисправность магазина | Перезарядить пистолет-пулемет и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин |
| 2 Утыкание патрона. Патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остановились в среднем положении | 1 Неисправность фиксатора магазина 2 Неисправность магазина | При неисправности фиксатора магазина отправить пистолет – пулемет в ремонтную мастерскую. Удерживая затворную раму, удалить уткнувшийся патрон и продолжить стрельбу. При повторении задержки заменить магазин |
| 3 Осечка. Затвор заперт, патрон в патроннике, ударник спущен, выстрела не произошло | 1 Неисправность патрона 2 Неисправность бойка или ударно-спускового механизма; загрязнение или застывание смазки (отсутствие или малый накол бойка на капсюле- воспламенителе) 3 Заклинивание бойка в затворе | Перезарядить пистолет-пулемет и продолжить стрельбу При повторении задержки осмотреть и прочистить боек и ударно-спусковой механизм, при поломке или износе ударно-спускового механизма пистолет-пулемет отправить в ремонтную мастерскую Прочистить канал затвора при помощи поступательного движения бойка вперед-назад и промыть его в керосине |
| 4 Неизвлечение гильзы. Гильза в патроннике, очередной патрон упирается в нее пулей, подвижные части остановились в среднем положении | 1 Грязный патрон или загрязнен патронник 2 Загрязнение или неисправность выбрасывателя, или его пружины | Отвести затворную раму назад и, удерживая ее в заднем положении, отделить магазин и извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь затвором или протиркой, навинченной на шомпол, гильзу из патронника. Продолжить стрельбу. При повторении задержки прочистить патронник и патроны Осмотреть и прочистить выбрасыватель и продолжить стрельбу. При неисправности выбрасывателя или его пружины пистолет-пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| 5 Прихват или неотражение гильзы. Гильза не выброшена из коробки автоматики, а осталась в ней впереди затвора или дослана затвором обратно в патронник | 1 Загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника 2 Загрязнение или неисправность выбрасывателя, отражателя или их пружин | Отвести затворную раму назад, выбросить гильзу и продолжить стрельбу. При повторении задержки прочистить газовые пути, трущиеся части и патронник. При появлении систематических задержек пистолет – пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| 6 Недоход затворной рамы в переднее положение | 1 Поломка возвратной пружины | Заменить пружину (в боевой обстановке переднюю часть пружины повернуть заправленным концом назад и продолжить стрельбу) |
| 7 При включенном прицеле марка не светится | 1Не соблюдена полярность при установке элементов питания 2 Нарушен контакт между токовыводами элементов питания и контактами батарейного люка 3 Выработан ресурс элементов питания | Установить элементы питания в соответствии с гравировкой на корпусе прицела Осмотреть токовыводы элементов и контакты батарейного люка. При их загрязнении прочистить контакты Заменить элементы питания |
| 8 Яркость свечения марки недостаточна | Понижено напряжение питания | Заменить элементы питания |

4 Техническое обслуживание пистолета-пулемета

4.1 Общие указания

4.1.1 Разборка пистолета-пулемета может быть неполная и полная: неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета-пулемета; полная - для чистки и смазки при сильном загрязнении пистолета-пулемета, а также для ремонта.

Излишне частая полная разборка нежелательна, так как ускоряет изнашивание его частей и механизмов.

4.1.2 При разборке и сборке пистолета-пулемета необходимо соблюдать следующие правила:

– перед разборкой убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике;

– детали и сборочные единицы пистолета-пулемета класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допуская излишних усилий и резких ударов;

– при сборке обращать внимание на маркировку деталей и сборочных единиц, чтобы не перепутать их с деталями и сборочными единицами других пистолетов-пулеметов.

4.2 Неполная разборка и сборка пистолета-пулемета

4.2.1 Неполная разборка пистолета-пулемета

4.2.1.1 Неполная разборка начинается с отделения магазина (рисунок 4.1).  Для чего, удерживая пистолет - пулемет одной рукой за рукоятку, отжать большим или указательным пальцем защелку магазина, другой рукой извлечь магазин из рукоятки. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего: выключить предохранитель, повернув флажок вниз; отвести затворную раму назад до упора, осмотреть патронник; отпустить затворную раму и освободить ударник, нажав на спусковой крючок.

Рисунок 4.1 – Отделение магазина

4.2.1.2 Откинуть приклад (рисунок 4.2). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой за цевье, другой вывести затыльник приклада из зацепления с колодкой мушки, сдвинув его назад. Затем развернуть приклад на 180° до его фиксации.

Рисунок 4.2 – Откидывание приклада

4.2.1.3 Раскладывание рукоятки (рисунок 4.3). Удерживая пистолет-пулемет одной рукой, пальцами другой руки отвести рычаг фиксатора рукоятки вперед, повернуть рукоятку и, отпустив рычаг, зафиксировать рукоятку в переднем положении.

Рисунок 4.3 – Раскладывание рукоятки

4.2.1.4 Открыть крышку коробки автоматики (рисунок 4.4). Пальцами одной руки отжать защелку крышки, другой рукой обхватив приклад, большим пальцем утопить наконечник упора возвратного механизма. Приподнять вверх заднюю часть крышки коробки автоматики и повернуть до упора ее проушины в опорную плоскость вкладыша коробки автоматики.

Рисунок 4.4 – Открывание крышки

4.2.1.5 Отделить возвратный механизм (рисунок 4.5). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой за рукоятку, другой рукой подать вперед направляющую возвратной пружины до ее отсоединения от затыльника коробки автоматики, затем извлечь механизм.

Рисунок 4.5 – Отделение возвратного механизма

4.2.1.6 Отделить направляющую с боевой пружиной (рисунок 4.6). Удерживая пистолет-пулемет одной рукой за коробку автоматики так, чтобы большой палец удерживал ударник от перемещения, другой рукой - подать верхний край упора вперед до выхода направляющей боевой пружины из паза в затыльнике коробки автоматики; затем, подав упор вверх, до выхода из гнезда коробки автоматики, повернуть его на 90° и извлечь направляющую с боевой пружиной из ударника, придерживая последний.

Рисунок 4.6 – Отделение направляющей с боевой пружиной

4.2.1.7 Отделить ударник (рисунок 4.7). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой за рукоятку, другой рукой - отвести ударник назад до отказа и, приподняв его, отделить от коробки автоматики.

Рисунок 4.7 – Отделение ударника

4.2.1.8 Отделить затворную раму с затвором (рисунок 4.8). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой за рукоятку, другой рукой - отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от коробки автоматики.

Рисунок 4.8 – Отделение затворной рамы

4.2.1.9 Отделить затвор от затворной рамы (рисунок 4.9). Удерживая затворную раму в одной руке затвором вверх, другой рукой, поднимая и одновременно поворачивая затвор по часовой стрелке, вывести его вперед.

Рисунок 4.9 – Отделение затвора

4.2.1.10 Отделить цевье (рисунок 4.10). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой за пистолетную рукоятку (крышка занимает положение перпендикулярно коробке автоматики), другой рукой, разводя щечки (отжимая пальцами одну из них), подать цевье вверх и вывести ее из зацепления с колодкой мушки.

Рисунок 4.10 – Отделение цевья

4.2.1.11 Отделить трубку (рисунок 4.11). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой, другой рукой повернуть трубку по часовой стрелке до совмещения выступа трубки со шлицем на вкладыше коробки автоматики и отделить трубку, перемещая ее назад.

Рисунок 4.11 – Отделение трубки

4.2.2 Сборка пистолета-пулемета после неполной разборки

4.2.2.1 Присоединить трубку (рисунок 4.12).  Удерживая пистолет - пулемет одной рукой, другой рукой вставить трубку передним концом в патрубок газовой камеры, совмещая при этом выступ на трубке со шлицем на вкладыше коробки автоматики; повернуть трубку против часовой стрелки до прохождения выступом вертикального положения.

Рисунок 4.12 – Присоединение трубки

4.2.2.2 Присоединить цевье (рисунок 4.13). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой, другой, совместив выступ на цевье с пазом на колодке мушки, нажатием на цевье присоединить его.

Рисунок 4.13 – Присоединение цевья

4.2.2.3 Присоединить затвор к затворной раме (рисунок 4.14). Взять затворную раму в одну руку, затвор - в другую руку, вставить его цилиндрической частью в канал затворной рамы, повернуть затвор так, чтобы его ведущие выступы полностью вошли в спиральные пазы затворной рамы, при этом выбрасыватель должен располагаться слева; затем продвинуть затвор вперед до упора.

Рисунок 4.14 – Присоединение затвора

4.2.2.4 Присоединить затворную раму с затвором (рисунок 4.15).  Удерживая пистолет - пулемет одной рукой, другой рукой - вставить затворную раму с затвором, придерживая затвор в собранном положении таким образом, чтобы направляющие коробки автоматики вошли в пазы затворной рамы, а поршень вошел в трубку; затем продвинуть затворную раму вперед.

Рисунок 4.15 – Присоединение затворной рамы

4.2.2.5 Присоединить ударник (рисунок 4.16). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой за рукоятку,  другой рукой  вставить ударник выступами вниз таким образом, чтобы направляющие коробки автоматики вошли в его пазы, а передний конец ударника вошел в канал затвора; нажав на спусковой крючок, продвинуть ударник вперед до полного вхождения в затвор (переводчик в положении "Автоматическая стрельба").

Рисунок 4.16 – Присоединение ударника

4.2.2.6 Присоединить направляющую с боевой пружиной (рисунок 4.17).  Удерживая пистолет - пулемет одной рукой, другой рукой  ввести направляющую с боевой пружиной и шайбой в канал ударника (упор в горизонтальном положении); сжимая боевую пружину, подать направляющую с боевой пружиной вперед и, поворачивая упор на 90°, вставить его в коробку автоматики.

Рисунок 4.17 – Присоединение направляющей с боевой пружиной

4.2.2.7 Присоединить возвратный механизм (рисунок 4.18).  Удерживая пистолет - пулемет одной рукой, другой рукой ввести возвратный механизм в канал поршня затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать возвратный механизм вперед и, отпуская, совместить наконечник с отверстием в затыльнике.

Рисунок 4.18 – Присоединение возвратного механизма

4.2.2.8 Закрыть крышку коробки автоматики (рисунок 4.19). Утопив пальцем руки наконечник возвратного механизма, нажать на задний конец крышки ладонью так, чтобы выступ наконечника вошел в окно крышки.

Рисунок 4.19 – Закрывание крышки коробки автоматики

4.2.2.9 Провести проверку правильности сборки (рисунок 4.20). Отвести затворную раму в крайнее заднее положение и отпустить ее. Произвести контрольный спуск ударника и поставить пистолет-пулемет на предохранитель.

Рисунок 4.20 – Проверка правильности сборки

4.2.2.10 Сложить рукоятку (рисунок 4.21). Нажав на рычаг фиксатора рукоятки, повернуть рукоятку влево. Отпустив рычаг, довернуть рукоятку до фиксации.

Рисунок 4.21 – Складывание рукоятки

4.2.2.11 Сложить приклад (рисунок 4.22).  Удерживая пистолет - пулемет за рукоятку одной рукой, другой, выжимая защелку приклада, сложить приклад, а затем, повернув затыльник приклада до упора и отведя его назад, надавить на приклад, подав затыльник приклада вперед до его фиксации в колодке мушки.

Рисунок 4.22 – Складывание приклада

4.2.2.12 Присоединить магазин (рисунок 4.23). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой за рукоятку, другой рукой вставить магазин в окно рукоятки до фиксации.

Рисунок 4.23 – Присоединение магазина

4.3 Полная разборка и сборка пистолета - пулемета

4.3.1 Полная разборка пистолета - пулемета

4.3.1.1 Для проведения полной разборки пистолета-пулемета необходимо подготовить принадлежность, для чего, раскрыв пенал, вынуть из него выколотку и отвертку.

4.3.1.2 Произвести неполную разборку, как указано в 4.2.1

4.3.1.3 Отделить надульник (рисунок 4.24). Отжав фиксатор надульника выколоткой или отверткой и вращая надульник слева вверх направо, отделить его от ствола.

Рисунок 4.24 – Отделение надульника

4.3.1.4 Отделить крышку магазина и пружину магазина с подавателем (рисунки 4.25 и 4.26).  Взять магазин в одну руку крышкой вверх,  другой рукой с помощью отвертки утопить загиб пружины магазина, выступающий из отверстия в крышке магазина;  большим пальцем одной руки сдвинуть крышку несколько вперед, вынуть отвертку; другой рукой снять крышку с корпуса, удерживая при этом пружину магазина большим пальцем руки; постепенно, освобождая пружину, вынуть ее вместе с подавателем из корпуса магазина; отделить подаватель от пружины.

Рисунок 4.25 – Отделение крышки магазина

Рисунок 4.26 – Отделение пружины магазина с подателем

4.3.1.5 Отделить возвратную пружину (рисунок 4.27). Взяв возвратный механизм в одну руку, сжать возвратную пружину; другой рукой отделить шайбу и снять возвратную пружину.

Рисунок 4.27 – Отделение возвратной пружины

4.3.1.6 Отделить боевую пружину (рисунок 4.28).  Взяв направляющую в сборе в одну руку и, удерживая ее, другой рукой сжать боевую пружину; правой рукой отделить шайбу и снять боевую пружину, вынуть из направляющей в сборе направляющую боевой пружины со стержнем.

Рисунок 4.28 – Отделение боевой пружины

4.3.1.7 Отделение частей ударно-спускового механизма

4.3.1.7.1 Отделить предохранитель (рисунок 4.29). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой, другой рукой повернуть флажок против часовой стрелки до совмещения штифта с пазом на коробке автоматики; извлечь ось предохранителя из коробки автоматики.

Рисунок 4.29 – Отделение предохранителя

4.3.1.7.2 Извлечь шептало, разобщитель и пружину шептала (рисунок 4.30). Удерживая пистолет - пулемет одной рукой, перевернуть его так, чтобы освободившиеся от оси шептала детали (шептало, разобщитель, пружина шептала) выпали в подставленную снизу ладонь другой руки.

Рисунок 4.30 – Извлечение шептала, разобщителя и пружины шептала

4.3.1.7.3 Отделить переводчик (рисунок 4.31). Удерживая пистолет-пулемет одной рукой за ствол, другой рукой повернуть флажок переводчика до совмещения штифта на оси переводчика с пазом на коробке автоматики, отсоединить переводчик от коробки автоматики.

Рисунок 4.31 – Отделение переводчика

4.3.1.7.4 Отделить автоспуск (рисунок 4.32). Отсоединяя переводчик от коробки автоматики, отделить автоспуск и пружину автоспуска.

Рисунок 4.32 – Отделение автоспуска

4.3.1.7.5 Отделить спусковой крючок (рисунок 4.33). Вытолкнуть выколоткой ось спускового крючка и отделить крючок от тяги.

Рисунок 4.33 – Отделение спускового крючка

4.3.1.7.6 Отделить втулку спусковую (рисунок 4.34). Удерживая пистолет-пулемет одной рукой за рукоятку, другой, развернув тягу загибом вниз, отделить втулку спусковую.

Рисунок 4.34 – Отделение спусковой втулки

4.3.1.7.7 Отделить тягу спускового крючка от втулки спусковой (рисунок 4.35). Удерживая втулку спусковую в одной руке, другой повернуть тягу спускового крючка так, чтобы ее загиб вышел из зацепления с проушиной втулки спусковой.

Рисунок 4.35 – Отделение тяги спускового крючка

4.3.1.8 Отделить защелку приклада (рисунок 4.36). Удерживая пистолет-пулемет одной рукой за коробку автоматики (приклад сложен), большим пальцем другой руки (можно применить отвертку) надавить на защелку приклада и, повернув ее на 180°, отделить защелку.

Рисунок 4.36 – Отделение защелки приклада

4.3.1.10 Действия по 4.3.1.4, 4.3.1.5, 4.3.1.6 и 4.3.1.8 выполнять особенно осторожно, избегая резкого высвобождения пружин.

4.3.2 Сборка пистолета-пулемета после полной разборки

4.3.2.1 Сборку пистолета-пулемета после полной разборки производить в обратном порядке.

4.3.2.2 Присоединить защелку приклада (рисунок 4.37). Надеть пружину на защелку приклада. Удерживая пистолет-пулемет одной рукой, другой вставить защелку приклада с пружиной в отверстие в коробке автоматики и, утопив ее до упора, повернуть до совмещения штифта защелки приклада с пазами на затыльнике коробки автоматики.

Рисунок 4.37 – Присоединение защелки приклада

4.3.2.3 Присоединение деталей спускового механизма

4.3.2.3.1 Присоединить тягу спускового крючка к спусковой втулке (рисунок 4.38). Удерживая одной рукой спусковую втулку, другой рукой вставить тягу в проушину спусковой втулки.

Рисунок 4.38 – Присоединение тяги спускового крючка

4.3.2.3.2. Присоединить втулку спусковую (рисунок 4.39). Вставить тягу спускового крючка в паз со спусковой втулкой на правой стороне вкладыша коробки автоматики так, чтобы ее отгибка располагалась в коробке автоматики перед окном для спускового крючка.

Рисунок 4.39 – Присоединение спусковой втулки

4.3.2.3.3 Присоединить спусковой крючок (рисунки 4.40 и 4.41). Ввести спусковой крючок в окно коробки автоматики. Вращая тягу спускового крючка, вставить ее отгибку в проушину спускового крючка. Совместив спусковой крючок с отверстием на коробке автоматики, вставить ось спускового крючка.

Рисунок 4.40 – Присоединение спускового крючка

Рисунок 4.41 – Установка оси спускового крючка

4.3.2.3.4 Присоединить пружину автоспуска к автоспуску (рисунок 4.42). Надеть пружину автоспуска на его втулку, при этом конец пружины с зацепом должен быть направлен в сторону рычага без отгибки, а сам зацеп должен быть обращен к автоспуску.

Рисунок 4.42 – Присоединение пружины автоспуска

4.3.2.3.5 Присоединить автоспуск (рисунок 4.43). Вставить автоспуск в коробку автоматики так, чтобы его выступ с отгибкой был направлен к прикладу, а втулка автоспуска - к спусковой втулке. Совместив отверстие втулки автоспуска с осью переводчика, ввести ось переводчика в отверстие на левой стенке коробки автоматики.

Рисунок 4.43 – Присоединение автоспуска

4.3.2.3.6 Установить втулку спусковую на ось переводчика (рисунок 4.44). Установить втулку проушиной для тяги спускового крючка вверх, совместив с отверстием коробки автоматики при помощи выколотки, вставить ось переводчика. Длинный конец пружины спускового крючка должен быть направлен к стволу, а зацеп заведен за рычаг спусковой втулки, взаимодействующий с осью предохранителя.

Рисунок 4.44 – Установка спусковой втулки

4.3.2.3.7 Присоединить переводчик (рисунок 4.45). Удерживая одной рукой пистолет-пулемет, другой рукой, поворачивая флажок до совмещения штифта на оси с пазом на коробке автоматики, подать вперед.

Рисунок 4.45 – Присоединение переводчика

4.3.2.3.8 Установить разобщитель (рисунок 4.46). Нажав на спусковой крючок, другой рукой  завести разобщитель в коробку автоматики так, чтобы его рычаг с отгибкой был направлен к стволу, а цилиндрический выступ (большой) - в сторону автоспуска; завести рычаг с отгибкой под ось переводчика так, чтобы отгибка легла на рычаг втулки спусковой; аккуратно и плавно отпустить спусковой крючок.

Рисунок 4.46 – Установка разобщителя

4.3.2.3.9 Присоединить шептало (рисунок 4.47). Завести шептало в коробку автоматики так, чтобы задний рычаг (с пазом) был направлен в сторону приклада, а цилиндрический выступ (больший) был обращен к правой стенке коробки автоматики; продвинуть ось предохранителя, совместив с отверстием втулки шептала.

Рисунок 4.47 – Присоединение шептала

4.3.2.3.10 Присоединить пружину шептала (рисунок 4.48). Завести пружину шептала в коробку автоматики так, чтобы петля пружины вошла в выдавку, выполненную в дне коробки автоматики, при этом концы зацепов пружины должны быть направлены вверх. Установить пружину шептала на ось предохранителя.

Рисунок 4.48 – Присоединение пружины шептала

4.3.2.3.11 Присоединить предохранитель (рисунок 4.49). Вставив ось предохранителя во втулки разобщителя и переводчика (рычаг втулки переводчика расположить под отгибкой разобщителя), совместить штифт с пазом на коробке автоматики, и, придвинув флажок предохранителя к стенке коробки автоматики, повернуть его по часовой стрелке до упора в арматуру рукоятки.

Рисунок 4.49 – Присоединение предохранителя

4.3.2.3.12 Установить пружины спускового механизма: пружины шептала и автоспуска (рисунок 4.50):

– вставив длинный конец пружины шептала в выдавку на коробке автоматики, левый конец (с зацепом) пружины, с помощью отвертки, завести за задний рычаг разобщителя, а правый - за задний рычаг шептала;

– завести конец пружины автоспуска в зацепление с передним рычагом автоспуска.

Рисунок 4.50 – Установка пружин

4.3.2.3.13 Проверить правильность сборки ударно-спускового механизма. Установить переводчик в положение "Одиночная стрельба". Нажав на спусковой крючок, убедиться, что заднее плечо шептала повернулось вниз, а заднее плечо разобщителя - вверх.

4.3.2.4 Присоединить боевую пружину (рисунок 4.51). Вставить направляющую боевой пружины со стержнем в направляющую. Удерживая телескопическую систему стержнем вниз, надеть на направляющую боевую пружину, сжать ее до выхода головки стержня. Удерживая пружину в сжатом положении той же рукой, что и направляющую, другой рукой вставить шайбу, после чего плавно отпустить пружину до упора ее в шайбу.

Рисунок 4.51 – Присоединение боевой пружины

4.3.2.5 Присоединить возвратную пружину (рисунок 4.52). Удерживая телескопическую систему стержнем вниз, надеть на направляющую возвратную пружину, сжать ее до выхода головки стержня. Удерживая пружину в сжатом положении той же рукой, что и направляющую, другой рукой вставить шайбу, после чего плавно отпустить пружину до упора ее в шайбу.

Рисунок 4.52 – Присоединение возвратной пружины

4.3.2.6 Собрать магазин (рисунки 4.53 и 4.54).  Присоединить подаватель к пружине магазина так, чтобы отгибка пружины, служащая фиксатором крышки магазина, располагалась с той же стороны, что и паз на подавателе; вставить пружину с подавателем в корпус магазина так,  чтобы паз на подавателе располагался со стороны окна для фиксатора магазина;  нажимая на пружину магазина, утопить ее в корпус магазина и, придерживая ее в таком положении, вставить крышку магазина в пазы корпуса, при этом загиб пружины магазина должен заскочить в отверстие крышки.

Рисунок 4.53 – Сборка магазина

Рисунок 4.54 – Присоединение крышки магазина

4.3.2.7 Присоединить надульник (рисунок 4.55). Утопив фиксатор надульника, навернуть надульник до упора, совмещая паз на нем с фиксатором, отпустить последний.

Рисунок 4.55 – Присоединение надульника

4.3.2.9 Дальнейшую сборку производить в соответствии с 4.2.2.

4.4 Установка и снятие коллиматорного прицела

4.4.1 Установка коллиматорного прицела

4.4.1.1 Установить коллиматорный прицел на планку крышки пистолета-пулемета (рисунок 4.56). Освободить фиксирующий зуб, повернув рычаг против часовой стрелки до упора. Удерживая одной рукой пистолет-пулемет, другой, совместив выступы на планке с пазами на коллиматорном прицеле, дослать последний до упора вперед.

Рисунок 4.56 – Установка коллиматорного прицела

4.4.1.2 Зафиксировать коллиматорный прицел (рисунок 4.57). Удерживая прицел в переднем положении одной рукой, другой повернуть рычаг по часовой стрелке до упора.

Рисунок 4.57 – Фиксация коллиматорного прицела

4.4.2 Снятие коллиматорного прицела

4.4.2.1 Расфиксировать коллиматорный прицел (рисунок 4.58). Повернуть рычаг против часовой стрелки (слева вверх направо).

Рисунок 4.58 – Расфиксирование коллиматорного прицела

4.4.2.2 Снять коллиматорный прицел (рисунок 4.59). Удерживая одной рукой пистолет-пулемет под углом стволом вниз, другой, сдвинув коллиматорный прицел на себя, снять его с планки.

Рисунок 4.59– Снятие коллиматорного прицела

4.5 Чистка и смазка пистолета-пулемета

4.5.1 Пистолет-пулемет должен содержаться в полной исправности и быть готовым к стрельбе. Это достигается своевременной и правильной чисткой, смазкой, бережным обращением и правильным хранением пистолета-пулемета.

4.5.2 Чистка пистолета-пулемета производится: после учений и занятий без стрельбы; по окончании стрельбы и в течение последующих 3-4 дней ежедневно; если пистолет - пулемет не применялся - не реже одного раза в неделю.

4.5.3 Смазка наносится после чистки только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла, чтобы не допустить воздействия влаги на металл.  Для чистки и смазки пистолета-пулемета применяются: ружейное масло РЖ, ветошь для обтирания, чистки и смазки, пакля (короткое льноволокно), очищенная от кострики - только для чистки канала ствола.

Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно применять деревянные палочки.

4.5.4 Чистка пистолета-пулемета производится в следующем порядке:

– подготовить материалы для чистки и смазки;

– произвести неполную разборку пистолета-пулемета, как указано в 4.2;

– осмотреть принадлежность, как указано в 3.2.6 и подготовить ее для использования при чистке;

– прочистить канал ствола. Сложить паклю (ветошь) в виде восьмерки, ее перекрестие  вставить в паз протирки и уложить волокна пакли вдоль стержня протирки, при этом концы пакли должны быть короче стержня протирки, а толщина слоя должна быть такой, чтобы протирка с паклей вводилась в канал ствола небольшим усилием руки.  Пропитать паклю (ветошь) ружейным маслом РЖ. Положив пистолет - пулемет в вырезы стола для чистки оружия или на обычный стол, а при отсутствии стола пистолет - пулемет упереть прикладом в землю или пол, плавно продвинуть его по всей длине канала ствола несколько раз.  Вынуть шомпол, сменить паклю (ветошь), пропитать ее ружейным маслом РЖ и в том же порядке прочистить канал ствола несколько раз. После этого тщательно вытереть шомпол и протереть канал ствола чистой сухой паклей (ветошью). Осмотреть ветошь; если на ней будут заметны следы нагара, ржавчины или загрязнения, продолжить чистку канала ствола, а затем снова протереть сухой ветошью. Если ветошь после протирания вышла из канала ствола чистой, тщательно осмотреть канал ствола, особое внимание обратив на углы нарезов, в которых не должно быть нагара. По окончании чистки нарезной части канала ствола таким же порядком вычистить патронник. Осмотреть канал ствола, чтобы в нем не осталось посторонних предметов;

– газовую камеру, газовую трубку промыть ружейным маслом РЖ и прочистить ветошью с помощью шомпола или деревянной палочки и насухо протереть;

– коробку автоматики, затворную раму, затвор чистить ветошью, пропитанной ружейным маслом РЖ, после чего насухо протереть. Поршень затворной рамы, цилиндрический вырез затвора покрыть ружейным маслом РЖ или обернуть их на 5-10 минут ветошью, смоченной ружейным маслом РЖ. После этого с помощью палочек или ветоши, навернутой на шомпол, удалить затвердевший нагар и насухо протереть;

– остальные металлические детали и сборочные единицы насухо протереть ветошью, при их сильном загрязнении прочистить ружейным маслом РЖ, а затем насухо протереть.

4.5.5 Смазка пистолета-пулемета производится в следующем порядке:

– смазать канал ствола. Навинтить на шомпол ершик и пропитать его ружейным маслом РЖ (налить на ершик немного смазки). Ввести протирку в канал ствола с дульной части и плавно продвинуть ее два-три раза по всей длине канала ствола. Аналогично смазать патронник со стороны коробки автоматики;

– все остальные металлические детали и сборочные единицы пистолета-пулемета с помощью промасленной ветоши покрыть тонким слоем ружейного масла РЖ. Излишняя смазка способствует загрязнению и может вызвать задержки при стрельбе;

– пластмассовые детали и сборочные единицы не смазываются;

– по окончании смазки собрать пистолет - пулемет. Осмотреть его, проверить правильность сборки и работу составных частей и механизмов.

4.5.6 Пистолет-пулемет, внесенный с мороза в теплое помещение, нельзя чистить и смазывать, пока он не "отпотеет"; когда появятся капли воды, нужно, не дожидаясь высыхания влаги, насухо протереть составные части и механизмы пистолета-пулемета и смазать их.

4.6 Техническое обслуживание коллиматорного прицела

4.6.1 Общие указания

4.6.1.1 Для поддержания прицела в исправном состоянии необходимо проводить:

- контрольный осмотр (КО);

- текущее обслуживание (ТеО);

- техническое обслуживание №1 (ТО-1).

4.6.1.2 Контрольный осмотр прицела проводится перед работой с прицелом.

4.6.1.3 Текущее обслуживание прицела проводится после использования, но не реже одного раза в год.

4.6.1.4 Техническое обслуживание №1 прицела проводить не реже одного раза в год.

4.6.1.5 Работы по техническому обслуживанию выполняются личным составом, за которым закреплен прицел.

4.6.2 Порядок технического обслуживания прицела

4.6.2.1 Характеристика видов технического обслуживания и порядок их проведения приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Порядок технического обслуживания

| Пункт РЭ | Наименование объекта ТО и работы | Виды ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КО | ТеО | ТО-1 |  |
| 1.7 2.1.13 | Проверка состава прицела и ЗиП-О к нему | + | + | + |  |
| 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 | Внешний осмотр и проверка на функционирование прицела | + | + | + |  |
| 3.4.6 | Проверка и регулировка зажимного устройства | - | + | + |  |
| 3.8 | Приведение пистолета-пулемета – пулемета с коллиматорным прицелом к нормальному бою | - | - | + | При отклонении СТП от контрольной точки более 5 см или настреле более 360 выстрелов |

4.6.2 Замена элементов питания

4.6.2.1 Для замены элементов питания необходимо:

- отвинтить стопора крышки батарейного люка;

- извлечь использованные элементы питания;

- взять запасные элементы из ЗИПа;

- очистить контакты;

- вставить их, соблюдая полярность, в коллиматорной прицел;

- закрыть крышку;

- завинтить стопора.

4.6.2.2 Проверить работу коллиматорного прицела, включив его и проверив регулировку яркости.

5 Консервация

5.1 Пистолет-пулемет, принадлежность и магазины к нему, сдаваемые на длительное хранение (более одного года) должны быть тщательно вычищены, составные части и механизмы смазаны без подтеков ружейным маслом РЖ, затем поочередно сначала завернуты в один лист противокоррозионной бумаги, затем в два листа парафинированной бумаги и уложены каждый в свой отсек ящика РВ067.

Парафинированная и противокоррозионная бумага при обвертывании изделий накладываются внахлест с перекрытием краев бумаги не менее 50 мм.

Подвес, сумка, ремень и чехол должны быть очищены от грязи, высушены и обернуты в два слоя парафинированной бумаги и уложены в ящик.

5.2 Коллиматорные прицелы, предназначенные для длительного хранения, подлежат консервации. На консервацию ставятся только осмотренные исправные чистые прицелы. Для консервации необходимо провести ТО-1 и дополнительно:

– на места прицела, не защищенные лакокрасочными покрытиями, и ЗИП нанести смазку ГОИ-54п ГОСТ 3276-89;

– смазанные места и оптические поверхности обернуть или закрыть бумагой папиросной ГОСТ3479-85;

– вложить прицел в чехол из полиэтиленовой пленки Мс, 0,15, 1 сорта ГОСТ10354-82;

– на видном месте под чехлом поместить этикетку с указанием даты консервации и надписью «Не вскрывать до применения или переконсервации» и запаять чехол;

– прицел в чехле и ЗИП уложить в футляр;

– прицел в футляре уложить в коробку из картона КРАГ.323229.001 и заклеить ее лентой склеивающей ЛТ-19 ТУ6-17-626-79.

6 Хранение

6.1 Хранение пистолета-пулемета, коллиматорного прицела и патронов в упаковке предприятия-изготовителя производится в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, соответствующих требованиям ГОСТ В9.003-80.

6.2 При хранении патронов россыпью они должны храниться в сухом месте, закрытом от солнечных лучей. При обращении с ними не допускать повреждений, оберегать их от ударов, влаги, грязи.

7 Транспортирование

7.1 Транспортирование пистолетов-пулеметов и патронов в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта, на любое расстояние. При транспортировании ящики с пистолетами-пулеметами и патронами должны быть защищены от непосредственного воздействия атмосферных осадков.

8 Утилизация

8.1 Утилизация пистолетов – пулеметов и коллиматорных прицелов производится согласно инструкциям производящих и эксплуатирующих их организаций.

# Text boxes

Б

А